MANUAL DE INSTALARE SI UTILIZARE

Garanții importante

Nu așezași obiecte grele pe DVR.

Nu lăsați să se scurgă sau să se infiltreze nimic lichid pe DVR.

Vă rugăm să periați în mod regulat componentele DVR-ului. Înainte de a curăța DVR-ul scoateți-l din priză.

Nu demontați și nu reparați DVR-ul de unul singur. Nu înlocuiți componentele DVR-ului de unul singur.

Mediu înconurător

Vă rugăm să folosiți DVR-ul la temperature cuprinde între 0°C și 40°C. Evitați contactul cu soarele. Stai departe de sursele de căldură.

Nu instalați DVR-ul în mediu umed.

Nu utilizați într-un mediu cu praf și fum.

Evită coliziunea și scăderile bruște.

Vă rugăm să instalați DVR-ul pe un spațiu de lucru stabil.

Vă rugăm să instalați DVR-ul în spații ventilate.

Cuprins

1 Producție	4

1.1 Prezentarea produsului	4

1.2 Funcții principale	4

2 Verificare pachet și cabluri de conectare 	5

2.1 Verificare pachet	5

2.2 Instalare hard disk	6

2.3 Instalare pe raft	9

2.4  Panoul frontal	10

2.5 Panoul din spate	14

2.6 Conexiuni audio și video de intrare și de ieșire 	21

2.6.1 Conexiuni de intrare video	21

2.6.2 Conexiuni de ieșire video și opțiuni	22

2.6.3 Intrare video SDI	22

2.6.4 Semnal audio de intrare	23

2.6.5 Semnal audio de ieșire	23

2.7 Conexiuni de alarmă de intrare și de ieșire	23

2.7.1 Specificații port pentru alarma de intrare	25

2.7.2 Specificații port pentru alarma de ieșire	26

2.7.3 Parametrii de releu pentru alarma de ieșire	26

2.8 Conexiuni speed dome	26

3 Operațiuni de bază	27

3.1 Pornire	27

3.1 Închidere	28

3.3 Sistem de conectare	28

3.4 Previzualizare	29

3.5 Scurtătură a Meniului de comenzi rapide pe Desktop 	29

3.5.1 Meniu principal	30

3.5.2 Redare 	31

Există doua metode de redare a fișierelor video de pe hard disk.	31

3.5.3 Înregistrare	33

3.5.4 Alarmă de ieșire	34

3.5.5  PTZ	34

3.5.6 Setările de culoare	40

3.5.7 Reglare de ieșire	41

3.5.8 Ieșire	42

3.6.0 Loc	43

4 Meniu principal	44

4.2 Înregistrare	46

4.2.2 Redare	48

4.2.3 Copii de rezervă	48

4.3 Funcția de alarmă	51

4.3.1 Detectare a mișcării	51

4.3.2 Lipsa semnalului video	55

4.3.3 Pierderi video	56

4.3.4 Intrare alarmă	58

4.3.5 Ieșire alarmă	59

4.3.6 Anormalități	59

4.3.7 Analiză inteligentă	60

4.4 Configurare sistem	64

4.4.1 General	64

4.4.2 Configurare codare	65

4.4.3 Configurare rețea	67

4.4.4 NetService	68

4.4.5 Afișsare GUI	79

4.4.6 Dispozitiv PTZ /dispozitiv RS485 	81

4.4.7 RS232	82

4.4.8 Tur 	83

4.4.9 Configurare pe loc	84

4.5.0 Gestionare canale	85

4.5 Avansat	93

4.5.1 Administrare HDD	93

4.5.2 Cont	94

4.5.3 Utilizator online	99

4.5.4 Ajustare TV	100

4.5.5 Menținere auto	100

4.5.6 Restabilire	101

4.5.7 Actualizare	102

4.5.9  Import / Export 	102

4.6 Informașii	103

4.6.1 Informații HDD 	103

4.6.2 BPS	104

4.6.3 LOG	105

4.6.4 Versiune	106

4.7 Închidere sistem	107

Chapter 5: Tehnologie cloud. Operații de bază	107

6 FAQ și întreținere	115

6.1 FAQ	115

6.2  Întreținere	121

Appendix 1.Telecomanda	122

Appendix 2.Mouse	123

Appendix 3.Calcul capacitate HDD	124

# Introducere producție

## 1.1 Prezentare generală produs

DVR-u este proiectat specil pentru domeniul de Securitate și apărare, este un produs de supraveghere remarcabil. Este configurat cu sistemul de operare Linux, care este mai stabil. Poate comprima fișierele prin formatul H.264mp și pentru comprimarea fișierelor audio folosește formatul G.711A, pentru a rezulta imagini de calitate superioară. DVR-ul introduce tehnologia de rețea TCP IP care realizează capacitatea de comunicare în rețea și capacitatea de telecomunicații.
Acest tip de DVR poate fi utilizat de sine stătător sau online, ca parte a unei rețele de supraveghere. Cu software-ul profesional de supraveghere video de rețea realizează aceasta capacitate puternică de comunicare în rețea și capacitate de telecomunicații.
Acest tip de DVR poate fi folosit în bancă, telecomunicații, sistemul de energie electrică, sistem judiciar, transport, locuințe inteligente, fabrică, depozite, etc.

## 1.2 Funcții pincipale

Supraveghere în timp real

Supraveghere în timp real, pe loc. Interfață analogică, interfețe VGA și HDMI, funcție de supraveghere pe monitor și display.

Stocarea datelor

Datele sunt stocate într-un format special care nu permite modifcarea rău intenționată a acestora.

Format special de stocare, care asigură securitatea datelor.

Compresia

Compresia este realizată în timp real de un hard disk care asigură sincronizarea audio și video în același timp.

Copii de rezervă/Back-up

Salvarea de siguranță a datelor poate fi realizată prin USB (stik USB sau HDD extern), E-SATA sau prin rețea (download fisier pe calculatorul utilizatorului).

Redare/Playback
Înregistrare individuală video în timp real, precum și căutarea, redarea, supravegherea de rețea, de înregistrare de verificare, descărcarea și așa mai departe.

Rețea

·through net tele-surveillance in the real time

·tele-PTZ control

·tele-recording check and real-time playback

Legătură de alarmă

Alarmă ce se activează la înregistrarea videoului, mesaj, tur, e-mail etc.

Interfață de comunicare

- Interfață RS485 care îndeplinește alarm de intrare și control PTZ

- Portul RS232 poate fi conectat la o tastatură sau la un calculator pentru mentenanță și upgrade.

- Portul Ethernet se folosește pentru accesul de la distanta.

Operațiuni inteligente

- Utilizarea mouseului. Meniu intuitiv. Suportă funcția copy-paste.

# 2 Verificare pachet și cabluri de conectare

# 2.1 Verificare pachet

Când primiți DVR-ul vă rugăm să fiți atenți la următoarele aspect:

În primul rând, vă rugăm să verificați dacă există vreo deteriorare vizibilă a aspectul pachetului.

Apoi, vă rugăm să deschideți cutia și să scăpați de materialele de protecție din plastic. Verificați dacă este vreo urmă vizibilă de deteriorare pe DVR.

În cele din urmă, vă rugăm să deschideți carcasa DVR-ului și verificați firul de date în panoul frontal, cablul de alimentare, conexiunea dintre ventilator și placa de bază.

1.Panoul frontal si panoul din spate

- Specificațiile se găsesc în meniul de Specificații.

- Vă rugăm să verificați tipul de produs în panoul frontal, dacă este în armonie cu tipul de produs pe care îl comandați.

Eticheta de pe panou este foarte importantă pentru service. Vă rugăm să o protejați cu atenție. Atunci când ne contactați pentru service, vă rugăm să furnizați tipul de produs și numărul de serie din etichetă.

2.Verificare

Dupa ce deschideți capacul, ar trebui să verificați dacă are evidente urme de deteriorare, de asemenea, vă rugăm să verificați dacă cablul de date de pe panoul frontal, cablul de alimentare și conexiunea la placa de baza sunt slăbite sau nu.

## 2.2 Instalare hard disk

Pentru prima utilizare, vă rugăm să instalați hard disk-ul, acest tip de DVR poate suporta două hard disk (fără o capacitate limitată).

①  demontați șurubul            ②  demontați capacul          ③  fixați șurubul de pe hard disk

④  fixați șurubul de pe hard disk           ⑤  conectați cablul de sate      ⑥  conectați cablul de alimentar

⑦  acoperiți DVR-ul                   ⑧  fixați capacul

## 2.3 Instalare corespunzătoare

Pentru o instalare corespunzătoare:

1、Asigurați-vă că temperature în camera este sub 35℃ (95°f).

2、Aparatul trebuie să aibă un spațiu de jur împrejur de 15 cm pentru a lăsa aerul să circule.

3、Dacă aveți mai multe aparate băgate în priză aveți grijă să nu o suprasolicitați.

## 2.4  Panou frontal

Panoul frontal al seriei T

| (1) Power indicator light | (2) Record indicator light | (3)Alarm indicator light |
| --- | --- | --- |
| (4) ESC | (5) Menu | (6)Direction &Enter |

Panou frontal al seriei A

(1) Întrerupător 	(2)Meniu	(3) Direcție	(4) ESC

(5)Indicator luminous alimentare    (6) Indicator luminos redare                 (7)Indicator luminos HDD

(8) Receptor IR

Panoul frontal al seriei C

| (1) | Indicator luminos schimb | (2) Indicator luminos sistem | (3) Indicator luminos alarmă | (4) Indicator luminos înregistrare |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (5) | Indicator luminos funționare | (6) Indicator luminos rețea | (7)Indicator luminos HDD | (8) Următorul fișier |

| (9) | Vizualizare rapidă | (10) | Pauză/Vizualizare | (11) | Următorul cadru | (12)Înregistrare |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (13) | Schimbare funcții | (14) | Direcție&Enter | (15) | Receptor IR | (16) Fișierul anterior |
| (17) | Redare înceată | (18) | Pauză | (19) | Cadrul anterior | (20) Vizualizare |
| (21) | ESC | (22) | Alimentare | (23) | USB |  |

Panoul frontal al seriei E

Panoul frontal al seriei F

| (1) | Vizualizare/Pausă/5 | (2) | Vizualizare înceată/6 | (3) | Vizualizare rapidă/7 | (4) | Pauză redare/8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (5) | Stop redare/9 | (6) | Înregistrare | (7) | Întrerupător | (8) | USB |
| (9) | Meniu principal/0 | (A) | Schimbare ecran/1 | (B) | Căutare înregistrare/2 | (C) | PTZ control/3 |
| (D) (H) | Asistență/4 Direcție&Enter | (E) (I) | Schimbare Indicator lumină | (F) | Anulare | (G) | Receptor IR |

Panoul frontal al seriei K

| (1Direcție&Enter (5)Pauză redare/4 | (2) Vizualizare pauză/1 (6) Indicator lumină | (3) Fișier anterior/2 (7) Stop redare/5 | (4) Urm.fișier3 (8)Receptor IR |
| --- | --- | --- | --- |
| (9) Căutare înregistrare/6 | (A) Ieșire alarmă/7 | (B) Sistență | (C)Zoom out/8 |
| (D)Zoom in/9 (H)Schimbare ecran | (E) Setare Preset point /0 (I) Înregistrare | (F) USB (J) PTZ | (G) Anulare (K) Meniu principal |
| (L) Schimbare | (M) Întrerupător |  |  |

Panoul frontal al seriei D

(1)Receptor IR  (2)Indicator luminos alimentare   (3)Indicator luminos alarmă  (4)Indicator tastatură

(5)Indicator înregistrare(6)Indictor rețea (7)Indicator stare   (8)Indicator funcții (9)Întoarcere la meniul principal  (10)PTZ                (11)Redare           (12)Fișier anterior

(13)Fișierul următor          (14)Înregistrare            (15)Vizualizare înceată           (16)Pauză redare

(17)Vizualizare rapidă         (18)Stop redare	    (19)Direcție&Enter      (20)USB

(21)Stop vizualizare         (22)ESC	            (23)Întrerupător

## 2.5 Panoul din spate

Panoul din spate al seriei T

| 1 | Intrare video | 2 | Ieșire video | 3 | Ieșire audio |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | Intrare audio | 5 | VGA | 6 | Rețea |
| 7 | USB | 8 | Intrare alimentare |  |  |

Panoul din spate al seriei A

5004A-B

| 1 | Intrare video | 2 | Ieșire video | 3 | VGA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | Ieșire audio | 5 | Intrare audio | 6 | Rețea |
| 7 | USB | 8 | RS485 | 9 | Alimentare |

5008A-B

Acest model are aceeași interfață ca modelul 5004A-B, doar cu mai multe intrări video

Panoul din spate al seriei C

5004C-B

| 1 | Intrare video | 2 | Ieșire video | 3 | VGA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | Intrare audio | 5 | Ieșire audio | 6 | Rețea |
| 7 | USB | 8 | RS485 | 9 | Alimentare |

5004C-S

| 1 | Intrare video | 2 | Ieșire video | 3 | 12V Alimentare |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | Intrare audio |  |  |  |  |

- Alte interfețe ale acestui model sunt similar cu modelul 5004C-B

5008C-S

5008C-C

5016C-S

5016C-C

Panoul din spate al seriei E

5004E-S

| 1 | Iețire audio | 2 | Intrare audio | 3 | USB |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | Rețea | 5 | VGA | 6 | Interfață exterioară |
| 7 | Alimentare | 8 | Întrerupător | 9 | Ieșire video |
| 10 | Ieșire audio | 11 | 12V alimentare |  |  |

*alte interfețe ale acestui model sunt la fel ca modelul 5004E-S

5008E-S

5016E-S

5032E-S

Panoul din spate al seriei E

| 1 | Ieșire video | 2 | Intrare audio | 3 | USB |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | Rețea | 5 | VGA | 6 | Interfață exterioară |
| 7 | Alimentare | 8 | Întrerupător | 9 | Ieșire video |
| 10 | Ieșire audio |  |  |  |  |

Panoul din spate al seriei K

| 1 | Întrerupător | 2 | Alimentare | 3 | Ventilator |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | Ieșire audio | 5 | VGA | 6 | Rețea |
| 7 | USB | 8 | Interfață exterioară | 9 | Interfață exterioară |
| 10 | Ieșire audio | 11 | Ieșire video | 12 | HDMI |

The rear panel of D series

| 1 | Intrare video | 2 | Intrare audio | 3 | SDI |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | HDMI | 5 | USB | 6 | Rețea |
| 7 | VGA | 8 | Intefață exterioară | 9 | Alimentare |
| 10 | Întrerupător | 11 | Ieșire video | 12 | Ieșire audio |

| 1 | Intrare video | 2 | Ieșire audio | 3 | HDMI |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | USB | 5 | Rețea | 6 | VGA |
| 7 | Interfață exterioară | 8 | Alimantare | 9 | Întrerupător |
| 10 | Intrare audio | 11 | Ieșire audio |  |  |

*produsele din serie au aceleași panou din spate

5008D-EH

## 2.6 Conexiuni audio și video de intrare

### 2.6.1 Conexiuni video de intrare

Portul video de intrare este conectorul BNC. Semnalul de intrare este PAL/NTSC BNC(1.0VP-P,75Ω).

Semnalul video trebuie să fie acordat la standardele de zgomot și de interferențe. Imaginea trebuie să fie clară și să aibă culoarea naturală în luminozitate corespunzătoare.

Asigurați-vă că semnalul vidicon este stabil

Vidiconul trebuie să fie instalat într-o locație cu puțină lumină.

Cablul de alimentare al semnalului vidicon trebuie să fie stabil.

Asigurați-vă că linia de transmisie este stabilă

Semnalul video ar trebui să fie departe de șocuri electro magnetice, interferențe și alte linii de semnal. Curentul de înaltă tensiune trebuie evitat în mod special.

Asigurați-vă că conexiunile sunt stabile și sigure

Firul de semnal și învelișul de ecranare trebuie fixate ferm, iar contactul sa fie perfect. Evitați legăturile reci, contactul imperfect și oxidarea.

### 2.6.2 Conectarea ieșirilor video

Ieșirea video este împărțită în PAL/NTSC BNC(1.0VP-P,75Ω) ași ieșire VGA (configurație selectivă).

Câmd înlocuiți monitorul de sisplayul calculatorului fiți atenți la următoarele problem:

1、Nu îl lasați pornit continuu.

2、Faceți ca monitorul să funcționeze perfect prin demagnetizări regulate.

3、Stați departe de interferențe electromagnetice.

Televizorul nu este un bun înlocuitor pentru ieșirea video. Nu puteți să îl folosiți timp îndelungat, consumă resurse foarte multe, și poate în timp poate deteriora DVR-ul.

2.6.3 Intrare video SDI

Doar seria 6000 suportă SDI.

### 2.6.4 Intrare audio

Pentru acest tip de DVR se folosesc conectorii BNC. Din cauza impedanței foarte mari, trebuie să folosiți dispositive active de preluare a sunetului.

Pentru o transmisiune corectă nu folosiți legături reci, contact imperfect, feriți-vă de interferențe electromagnetice și cabluri de inalta tensiune.

### 2.6.5 Ieșirile audio

Nivelul semnalului audio este mai mare de 200mV/1Kohm iar conectorul este de tip BNC. Se poate conecta direct la căști, sau la amplificatoare de mare putere. Pentru a nu se produce microfonie, vă rugăm să fiți atenți la câteva aspect:

- Folosiți microfoane direcționale.

- Ajustați volumul boxelor, pentru a nu se produce fenomene acustice deranjante..

- Folosiți materiale ce nu amplifică sunetul, astfel încât să reduceți ecoul din camera.

## 2.7 Intrările și ieșirile de alarmă

Inainte de a conecta aparatul, fiți atenți la următoarele situații:

*notă: seria T nu conține alarme de intrare și ieșire

１.Intrare alarmă

- Intrarea de alarmă este aceeași cu împamântarea intrării de alarmă.

- Alarm input demand is the grounding voltage signal. Cererea de alarmă de intrare este semnalul de împământare al tensiunii.

- Când alarma este conectată la mai multe DVR-uri sau la DVR și alte echipamente, trebuie să fie izolată prin releu.

2.Ieșire alarmă

Ieșirea de alarmă nu poate fi conectată la sarcini foarte mari (maxim 1A). Dacă folosiți mai multe DVR-uri în acelați timp este indicat să izolați cablurile prin releu.

3.Conectarea decodorului PTZ

A.	DVR-ul și decodorul PTZ trebuie să fie împământate pentru a funcționa corespunzător.

B.  Faceți un montaj responsabil prin conectarea la tensiunea recomandată de producător (nu mai mult de 1A). Folosiți o împământare corespunzâtoare pentru a evita scurtcicuitarea dispozitivului de către fulgere.

C.  Folosiți în parallel o rezistență de 120Ω pentru a reduce inflexiunea semnalului și pentru o mai bună calitate a acestuia.

D.	Ieșirile 485 A și B ale uni DVR nu se pot conecta la altă ieșire 485 a altui DVR.

E.	Tensiunea dintre bornele A și B ale decodorului trebuie să fie mai mica de 5V.

4. Notă de împământare

O împământare greșită poate cauz arderea cipului.

5.Tip de intrare de alarmă nelimitat

Portul pentru intrarea de alarmă este mereu deschis.

posibilitatea de a conecta 8 alarme externe

(1) intrare alarmă 1,2,3,4 	(2) împământare   (3) RS232   (4) RS485  (5) Intrare alarmă 5,6,7,8

(6) Împământare    (7) Ieșire alarmă

Posibilitate de a conecta șaisprezece alarme externe

① ⑥ ⑧   intrare alarmă    ②  ⑦ împământare    ③  ieșire alarmă	⑤  RS485	④  RS232

| Parametetrii | Înțeles |
| --- | --- |
| G | împământare |
| R,T | RS232 port |
| A,B | 485 interfață de comunicare care este conectată cu decodorul |

### 2.7.1 Specificații pentru portul de intrare alarmă

Opt canale de intrare de alarmă. Posibilitate nelimitată de intrări de alarmă.

Împământarea și portul com al senzorului de alarmă sunt paralele.

Împământarea alarmei și a DVR-ului trebuie să fie partajate.

Portul NC al senzorului de alarmă trebuie să fie conectat la portul intrării de alarmă al DVR-ului.

Împământarea sursei de alimentare și senzorul de alarmă trebuie să fie partajate când se folosește o sursă de alimentare externă.

### 2.7.2 Specificații pentru portul de ieșire alarmă

Două canale de ieșire de alarmă. Când se folosește echipamentul de alarmă extern se utilizează o sursă de alarmă externă.

Releul trebuie să fie la peremetrii optimi pentru a se Evita supraîncărcarea care ar dăuna DVR-ului.

### 2.7.3 Parmetrii releului pentru portul ieșirii de alarmă

| Type：JRC-27F |
| --- |
| Interface material | silver |
| rating (resistance load) | Rating switch capacity | 30VDC 2A, 125VAC 1A |
|  | maximal switch power | 125VA 160W |
|  | maximal switch voltage | 250VAC, 220VDC |
|  | maximal switch current | 1A |
| isolation | Homo-polarity interface | 1000VAC 1minute |
|  | Inhomo-polarity interface | 1000VAC 1 minute |
|  | Interface and winding | 1000VAC 1 minute |
| Voltage | Homo-polarity interface | 1500VAC (10×160us) |
| Timp de deschidere | 3ms max |
| Timp de închidere | 3ms max |
| Longevitate | mecanică | 50×106 MIN（3Hz) |
|  | electrică | 200×103 MIN (0.5Hz) |
| Mediutemperature | -40~+70℃ |

## 2.8 Conexiuni speed dome

1.Conectați borna 485 a speed domului cu borna 485 a DVR-ului.

Interfața 485 a opt alarme externe

Interfața a șaisprezece alarme externe

2. Conectați linia video cu intrarea video a DVR-ului

3. Electrifică speed dome-ul

# 3 Operații de bază

## 3.1 Pornire

Conectați sursa de limentare și porniți comutatorul de alimentare. Dacă butonul de pornire este aprins înseamnă că DVR-ul este deschis. La pornire se va auzi un zgomot. Dacă timpul de pornire se face în timpul setării video, funcția de înregistrare video va porni automat. Dacă indicatorul luminos al canalului video corespunzător strălucește înseamnă că DVR-ul funcționează corespunzător.

Note:1. Asigurați-vă că tensiunea de intrare corespunde cu comutatorul de alimentare cu energie al DVR-ului.

- Tipul de alimentare: 220V±10% /50Hz.

Sugerăm să folosiți un UPS pentru a proteja sursa de alimentare în condiții perfecte.

## 3.1 Oprire

Există două metode prin care se poate opri DVR-ul. Prima metodă este aceea de a intra în meniul principal [main menu] și alegeți opțiunea [turn off] în [turn off the system]. A doua metodă este aceea de a apăsa comutatorul de alimentare.

Lumină:

1、DVR-ul revine la starea de lucru anterioară după o pană de curent
În cazul în care DVR-ul este oprit anormal, se poate face un video de rezervă în mod automat și relua starea de lucru anterioară după pana de curent.

2、Înlocuiți hard diskul

Înainte de a înlocui hard disk-ul, comutatorul de alimentare din panoul real, trebuie să fie oprit.

3、Înlocuiți bateria

Înainte de a înlocui bateria, setările trebuie să fie salvate și comutatorul de alimentare trebuie să fie oprit. DVR folosește o baterie tip buton. Ora afișată trebuie să fie verificată în mod regulat. În cazul în care ora nu este corectă, trebuie să înlocuiți bateria. Vă recomandăm să înlocuiți bateria în fiecare an și să utilizați același tip de baterie.

Notă: Setările trebuie salvate înainte de a schimba bacteria, altfel toate informațiile se vor pierde.

## 3.3 Conectare în sistem

Când DVR butează, utilizatorul trebuie să se conecteze la system, ca sistemul să asigure functțiile corespunzătoare utilizatorului. Există trei tipuri de Utilizator: admin, guest și default, nu dispun de parole. Administratorul are competențe depline, pe când utilizatorii guest și default pot doar previzualiza și reda video-urile. Utilizatorii guest și default pot doar să își modifice parola. Utilizatorul default este utilizatorul implicit de autentificare a cărui permisiune poate fi revizuită dar nu și parola acestuia.

Picture 3.1 System Login

Protecție alarmă: Dacă parola este introdusă în mod greșit de trei ori, alarma va porni. Dacă parola va fi introdusă greșit de cinci ori, contul va fi blocat. Contul se va debloca automat dacă așteptați jumătate de oră.

Pentru securitatea sistemului, vă sfătuim să modificați parola după prima conectare.

## 3.4 Previzualizare

Aveți posibilitatea de a face clic dreapta pe mouse pentru a comuta între ferestre.

Data, ora și numele canalului sunt afișate în fiecare fereastră de vizualizare.  Supravegherea video și statusul alarmei sunt afișate în fiecare fereastră.

| 1 |  | Recording status | 3 |  | Video loss |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |  | Motion detect | 4 |  | Camera lock |

Table 3.1 Preview icon

## 3.5 Iconiță pentru desktop

În meniul de previzualizare puteți să apăsați clic dreapta pe mouse și să creași o iconiță pe desktop. Meniul include: main menu, record mode, playback, PTZ control, High Speed PTZ, Alarm Output, color Setting, Output adjust, Logout, view mode shift ,spot.

*Only partial model of 6000 series support Spot

Meniul pentru full analog (DVR)/Hybrid(HVR)

Meniul pentru full digital(NVR) mode

Picture 3.2 Shortcut Menu

*pentru modelul digital nu există funția pentru setări culori

### 3.5.1 Meniu principal

Când vâ conectați, meniul principal al sistemului va arăta ca cel de mai jos

Picture3.3 Main Menu

### 3.5.2 Redare/Playback

### Sunt două metode de a reda fișierle video de pe hard disk.

- De pe scurtătura de meniu de pe desktop.

- Main menu>Record->Playback

Notă: Hard diskul care salvează fișierele trebuie să fe setat cu funcția citire-scriere sau numai de citire.

Picture 3.4 video playback

1. Playback control	2. Operation hint		3. file searching

4. listed files 		5. file information

【Listed files】Look up the listed files that accord with the searching criteria.

【File information】Look up the found file information.

【Playback control】See detail in below chart

| Key | Function | Key | Function |
| --- | --- | --- | --- |
| / | Play/Pause |  | Backward play |
|  | Slow forward |  | Fast forward |
|  | Previous frame |  | Next frame |
|  | Previous file |  | Next file |
|  | Round play |  | Full screen |
|  | Stop |  |  |

Picture 3.5 Playback control key

Notă: rulează fișierul cadru cu cadru, redarea va fi întreruptă

【Operation tips】arată funcția tastei pe care a fost plasat cursorul

Funcții speciale：

Redare precisă：Introduceți timpul (h/m/s) în coloană și apăsați butonul de play, astfel sistemul va începe să redea automat.

Local zoom：Când sistemul este în modul de redare full-screen, puteți să selectați cu mouse-ul o secțiune pentru a realiza zoom-ul. Puteți ieși folosind clic dreapta pe mouse.

Notă: Atunci când rezoluția curentă a canalului este peste rezoluția maximă, vi se va afișa un semn "X" roșu.

3.5.3 Înregistrare de control

Vă rugăm să selectași starea de redare a canalului: “○” înseamnă că nu se află în modulul de redare, “●” înseamnă că este în modulul de redare.

Aveți posibilitatea să utilizați meniul de comenzi rapide de pe desktop sau intrași în [main menu]> [recording function]> [recording set] pentru a intra în interfața de înregistrare.

Picture 3.8 Record Mode

【Schedule】Înregistrează conform programului.

【Manual】Faceți clic pe butonul all buton iar canalul va înregistra indifferent de starea canalului.

【Stop】Faceți clic pe butonl de oprire și canalul va opri înregistrarea indifferent de starea canalului.

### 3.5.4 Ieșire alarmă

Vă rugăm să verificați starea curentă a canalului: "○" înseamnă că nu este în starea de alarmă, "●" înseamnă că este în starea de alarmă

Aveți posibilitatea să utilizați meniul de comenzi rapide de pe desktop sau faceți clic pe [Main menu]> [Alarm function]> [Alrm output] pentru a intra în interfața de ieșire de alarmă.

* Seria T nu dispune de ieșire alarmă

Picture 3.9 alarm output

【Configuration】Alarma este activate în funție de configurație.

【Manual】Dați clic pe butonul all buton și canalul potrivit va fi în starea de alarmă indiferenet de starea canalului.

【Stop】Faceți clic pe butonul de oprire și starea de alarmă se va opri automat indifferent de starea canalului.

### 3.5.5  PTZ

*Seria PTZ nu are funcția PTZ

*Funcția PTZ este diferită pentru modelul hybrid si cel digital:

Canalul digital –canalul digital trebuie să se conecteze la PTZ, dispozitivul de la distanță trenuie să se conecteze la PTZ și la protocolul correct stabilit.

Canal analogic – Când dispozitivul este conectat la PTZ și configurația protocolului este corectă, atunci totul merge la parametrii optimi

Interfața de operare este următoare. Funcțiile includ: Operation interface is as followed. The functions include: PTZ direction control, step, zoom, focus, iris, setup operation, patrol between spots, trail patrol, boundary scan, assistant switch, light switch, level rotation, etc.

Notă. Liniile decodorului A și B se conecteazăcu liniile A și B. Conexiunea este corectă.

2. Accesați [main menu] >[system configuration] >[PTZ setup] pentru a seta parametrii PTZ.

3. Funcțiile PTZ sunt controlate de protocoalele PTZ.

Picture 3.10 PTZ setup

【Speed】Setați intervalul de rotație al PTZ-ului.

【Zoom】Clic pe buton pentru a regla zoomul camerei.

【Focus】Clic pe buton pentru a  focaliza camerei .

【Iris】Clic pe buton pentru a regla irisul camerei.

【Hide】Interfața curentă va fi ascunsă temporar daca faceți clic pe buton.

【Direction control】Controlează rotația PTZ.

【High speed PTZ】Intrați în imaginea full-screen a canalului. Dați clic stânga pe mouse pentru a stabili orientarea PTZ-ului. Rotiți mouse-ul pentru a regla intensitatea zoom-ului.

【Set】Intră în meniul de operare

【Page switch】Comută între diferite pagini.

Funcții speciale：

1、Prestabilire

Setați o locație pentru prestabilire pentru ca PTZ-ul să se seteze automat.

1）Opțiuni prestabilire

Pentru a stabili o locație pentru presetare urmați pașii:

Pasul 1: în imaginea 3.10, apăsați butonul Direction pentru a intra în poziția de prestabilire, apăsați butonul de Settings pentru a intra în imaginea 3.11.

Pasul 2: apăsați butonul Preset, apoi scrieți datele în spațiul liber.

Pasul 3: apăsați butonul Settings, întoarceți-vă la imaginea 3.10, terminați setarea prin presetarea punctelor și a pozitiei.

Presetare clară：Intră în punctele prestabilite, apăsați butonul Remove și eliminați presetarea.

Picture 3.11 Preset Settings

2）Prestabilire puncte

În imaginea 3.10 apăsați butonul Page Shift Page pentru a intra în interfața PTZ (imagimea 3,12). În spațiul gol, scrieți punctele prestabilite apoi apăsați pe butonul Preset pentru ca PTZ să corespundă cu punctele prestebilite./*=

Picture 3.12 PTZ Control

2、Comută între puncte

1）Comută între setările punctelor

Pasul 1: În imginea 3.10 tasta Direction va transforma PTZ-ul la locația desemnată, apăsați butonul Settings pentru a intra în poza 3,13

Pasul 2: Apăsați butonul Cruise, apoi inserați valoarea propriu-zisă în spațiul liber, după apăsați butonul Add Preset Points, completați setările.

Pasul 3: repetați pasul 1 și 2, până stabiliți toate setările necesare.

Eliminați presetările：Introduceți valoarea prestabilită în spațiul gol, faceți clic pe butonul Eliminare presetare, apoi scoateți punctele prestabilite.

Eliminare linia cruise：Introduceți numărul de linii, faceți clic pe butonul Remove Cruise Lines, apoi eliminați liniile stabilite.

Picture 3.13 Cruise Between Points Settings

2）Apelurile de croaziera intre puncte

În imaginea 3.10, faceți clic pe butonul Shift Page, intra in meniul de control PTZ așa cum se arată în imaginea 3.12. Introduceți numărul de croazieră în spațiul liber, apoi faceți clic pe butonul de croaziera intre puncte, PTZ începe să lucreze pe linia de croazieră. Faceți clic pe butonul Stop pentru a opri croaziera.

3、Scanare

PTZ, de asemenea, poate lucra pe linia de scanare presetată în mod repetat.

1）Setări configurare

Pași pentru configurare:

Pasul 1: În imaginea 3.10, dați clic pe butonul Setup și intrați in imaginea 3.14；

Pasul 2: Dați clic pe butonul Scan, și introduceți valoarea propriu-zisă în spațiul gol;

Pasul 3: Dați clic pe butonul de Start, intrați în imaginea 3,10, aici puteți seta următotorii pași: Zoom, Focus, Aperture, Direction etc. Dați clic pe butonul de Setup pentru a intra din nou în imaginea 3,14.

Pasul 4:  Dați clic pe butonul End pentru a finaliza configurarea. Apăsați pe dreapta mouselui pentru a ieși.

Picture 3.14 Scan Setup

2）Apeluri scanare

În imaginea 3,10, apăsați butonul Shift, apoi intrați în meniul PTZ (ca în imaginea 3,12). 
Introduceți numărul de scanare în spațiul gol, apoi faceți clic pe butonul Scan, PTZ începe să lucreze pe linia de scanare. Faceți clic pe butonul Stop pentru a opri.

4、Boundary Scan

Într-o linie orizontală, configurați o linie, o scanare de apel, operațiune se repetă.

1）Boundary Scan setup

Setați o perioadă de curbe orizontale pentru calea de căutare PTZ, pașii sunt după cum urmează.

Pasul 1：În imaginea 3.10, faceți clic pe butonul de direcție pentru a activa PTZ-ul la direcția de presetare, apoi faceți clic pe butonul Setup pentru a intra în imaginea 3.15, selectați limita de stânga pentru a reveni la imagine 3.10;

Pasul 2：Vă rugăm să faceți clic pe săgețile de direcție pentru a ajusta direcția PTZ, faceți clic pe butonul Setup pentru a intra în imaginea 3.15, apoi selectați limita de dreapta, pentru a reveni la imaginea 3.10;

Pasul 3: Finalizați configurarea, prin poziția de delimitare stânga și dreapta.

Picture 3.15 Boundary Scan Setup

2）Boundary Scan Calls

În imagine 3.10, faceți clic pe butonul Shift, apoi intrați în meniul de control PTZ așa cum se arată în imaginea 3.12. Introduceți numărul de scanare în spațiul destinat, apoi faceți clic pe butonul Scan, PTZ începe să lucreze pe linia de scanare. Faceți clic pe butonul Stop pentru a opri.

5、Horizontal Rotating

Faceți clic pe butonul Horizontally Rotating, PTZ începe să se rotească în plan orizontal (în raport cu poziția inițială a camerei). Faceți clic pe butonul Stop pentru a opri.

6、Rotate

Faceți clic pe butobul Horizontal Rotating, PTZ-ul se va întoarce automat.

7、Reset

PTZ va reporni, toată informația se va pierde.

8、Page Shift

În imaginea 3.12, faceți clic pe butonul Page Shift în imaginea 3.16, entru a seta funcția auxiliară. Numărul auxiliar corespunde cu comutatoru auxiliar al decodorului.

Picture 3.16 Auxiliary Function Control

【Intuitive Auxiliary Operation】 alegeți echipamentul auxiliar, selectați butonul Deschidere sau Închidere, comutator de control;

【Auxiliary Number】Acționarea comutatorului auxiliar conform acordului PTZ corespunzător;

【Page Shift】În imaginea 3.16, faceți clic pe butonul Page Shift intrați în imaginea 3,17 în meniul PTZ principal, meniul în sine poate fi un controlat prin butoanele de control ale meniuIui.

### 3.5.6 Setări culori

### * Setare de culoare se aplică numai pentru Hybrid (HVR) / modul complet analogic (DVR), și numai canalele analogice se pot seta.
Setați parametrii imaginii selective (canalul curent pentru afișarea unei singure ferestre și locul cursorului pentru ecran multi-window). Aveți posibilitatea să utilizați meniul de comenzi rapide pe desktop pentru a intra în interfață. Parametrii de imagine includ: tonalitate, luminozitate, contrast, saturație. Puteți seta parametri diferiți la diferite intervale de timp.

Picture 3.18 Color Setting

### 3.5.7 Reglare ieșiri

* Modul hibrid este cu margine neagră pe verticală și pe orizontală, în timp ce modul complet digital este fără.

Reglați parametrii de ieșire din zona TV. Aveți posibilitatea să utilizați meniul de comenzi rapide pe desktop sau introduceți [main menu]> [management tools]> [Output adjust].

Hybrid(HVR) Mode                            full digital(NVR) mode

Picture 3.19 Output Adjust
Notă: Marginea neagră pe verticală și pe orizontală, la reglarea ieșirii a modului hybrid este doar un efect la canalele analogice.

### 3.5.8 Logout

Logout, shut down the system or reboot up. You can use the desktop shortcut menu or enter [main menu]. 
Ieșiți, opriți sistemul sau reporniți. Aveți posibilitatea să utilizați meniul de comenzi rapide pe desktop sau intrați în [main menu].

Picture 3.20 Logout/Shutdown/Reboot the system

【logout】Ieșiți din meniu. Quit the menu. Introduceți parola la umătoarea intrare.

【shut down】Ieșiți din sistem. Opriți alimentarea cu energie electrică.

Atunci când apăsați butonul de oprire programul vă va trimite un indiciu. După trei secunde, sistemul este oprit. Anularea la jumătatea distanței este fără niciun efect.

【reboot】Ieșiți din system. Reporniți sistemul.

*Notă: Seriile T nu au funcția de închidere.

T series logout

3.5.9 Comutare ferestre

Previzualizare în singură fereastră / patru ferestre / opt ferestre / nouă ferestre / șaisprezece ferestre în funcție de alegerea dvs.

### 3.6.0 Spot

Doar anumite produse din seria 6000 au această funcție. Prima interfață BNC este văzută ca interfață Spot, utilizatorul poate comuta la modul spot de segmentare a ieșirii imaginii prin intermediul meniului de comenzi rapide. Dupa ce se face conectarea la această interfață BNC, indiferent de ce operațiune VGA se face, singura ieșire a tv este previzualizarea dispozitivelor pe ecran, nu există interfață GUI.

Previzualizare într-o singură fereastră / patru ferestre / șaisprezece ferestre în funcție de alegerea dvs.

Notă: un număr diferit de intrări video au ecran de previzualizare diferite.

# 4 Meniu principal

4.1 Navigare meniu principal

| Meniu principal | Sub meniu | Funcție |
| --- | --- | --- |
| Înregistrare | Configurare | Setați configurația de înregistrare, tipul de înregistrare, de înregistrare cu frecvență redusă |
|  | Redare | Căutare înregistrare, redare a înregistrărilor, stocare a fișierelor video |
|  | Depozitare | Stabilește perioada de captare, tipul, etc. Notă：Seriile T și 6000 nu au această funcție |
|  | Copie de rezervă | Detectează dispozitivul de rezervă, tipurile de dispozitive și face copii de rezervă |
| Alarmă | Detectare la mișcare | Setează detectarea de mișcare a canalului, sensibilitatea, zona, parametrii de legătură: apărarea secțiunii de timp, ieșire de alarmă, indiciu ecran, înregistrare, captură de ecran, PTZ, patrulare, alarme sonore, e-mail și upload prin FTP |
|  | Disfuncții video | Setează alarma canalului, sensibilitate, parametrii de legătură: apărarea secțiunii de timp, ieșire de alarmă, indiciu ecran, înregistrare, captură de ecran, PTZ, patrulare, alarme sonore, e-mail și upload prin FTP |
|  | Pierderi video | Setează alarma pentru pierderile video, parametrii de legătură: apărarea secțiunii de timp, ieșire de alarmă, indiciu ecran, înregistrare, captură de ecran, PTZ, patrulare, alarme sonore, e-mail și upload prin FTP |
|  | Intrare alarmă | Set alarm input channel, equipment type, linkage parameters: defending time section, alarm output, screen hint, recording, screen shot , PTZ, patrol, buzz, email and FTP upload Setează alarmă de intrare canal, tipul de echipament, parametrii de legătură: apărarea secțiunii de timp, ieșirea de alarmă, indiciu ecran, înregistrare, capture ecran, PTZ, patrulare, alarme sonore, e-mail și FTP upload Notă：Seriile T nu au aceasră funcție. |
|  | Ieșire alarmă | Setați modul de alarmă: configurarea, manualul, închiderea Notă：SeriileT nu au această funcție |
|  | Excepții | Nici HDD, eroare HDD, capacitate HDD nu este suficient, Conflict IP, parametrii de legătură, un indiciu ecran. |
|  | Analiză inteligentă | Setează algoritmul de reguli: afișare traiectorie, sensibilitate, pixeli minimi, modul de alertă și setarea parametrilor de legătură: perioada, ieșirea de alarmă, prompter al ecranului, înregistrare, PTZ, tur, sonerie, EMAIL, FTP upload Notă: Seria 6000 suportă această funcție |
| Configurare sistem | Configurări generale | Setează sistemul de timp, formatul de date, limba, hard diskul, numărul de mașină, formatul video, modul de ieșire, timpul de vară |
|  | Configurare cod | Setează codarea principala a parametrilor: Modul de codare, capacitatea de rezolvare, frame rate, controlul fluxului de cod, tipul de calitate a imaginii, activați video / audio Notă: numai modelul hybrid și modelul analogic au o configurație a codificării. |
|  | Configurare rețea | Setați parametrii de bază a rețelei, parametrii DHCP și DNS, viteza de descărcare a rețelei |
|  | NetService | PPPOE、NTP、Email、competență IP、parametrii DDNS |
|  | GUI afisaj | Setează numele canalului, previzualizare a stării indiciilor, transparență, zona de acoperire, titlul timpului. Notă：numai canalele analogice pot seta numele canalului, regiunea de acoperire, timpul |
|  | PTZ configuration | Setează canalul, protocolul PTZ, adresa, rata de transfer, biții, verificare Notă：Modelul Hybrid arată configurația PTZ-ului, seria T nu are această funcție. |
|  | RS485 Device | Setează funcția portului, rata de transfer Notă：Modelul full digital arată: Dispozitivul RS485 |
|  | Serial port Configuration (RS232) | Setează funcția portului, rata de transfer Notă：Seria T nu deține această funcție |
|  | Tour | Setați modul de patrulare și intervalul de timp |
|  | Spot | Set Spot tour mode and time interval Note：only partial products of 6000 series support. |
|  | Digital | Setati modul de canal, verificați starea canalului și configurați canalu digital, etc. Notă：doar modelele HVR și 6000 suportă funcția |
| Unelte de administrare | Administrare hard disk | Setați hard disk-ul ca disc de citire-scriere, numai pentru citire disk sau a unui disk redundant, ștergere de date, reluare de date, etc |
|  | Administrare utilizator | Modificați utilizatorul, echipa sau parola. Adăugați un utilizator sau o echipă. Ștergeți utilizatorul sau echipa. |
|  | Utilizator online | Rupeți legătura cu utilizatorul deja logat. Blocați contul după pauză până la repornire |
|  | Ajustare ieșire | Reglați sus, jos, lateral, distanța, marginea neagră pe verticală și pe orizontală Notă: numai canalele analogice au marginea neagră pe verticală și pe orizontală |
|  | Întreținere automată | Setați sistemul de repornire automata și fișierele automate de ștergere |
|  | Restabilire | Reluați starea de configurare: configurare comună, configurare cod, configurare înregistrare, configurare alarmă, configurare rețea, configurare serviciu de rețea, previzualizare redare, configurare port serial, managementul utilizatorului |
|  | Actializare | Actualizează cu un dispozitiv extern ( USB) |
|  | Informații dispozitiv | dispozitiv de configurare hardware și mesaje |
|  | Import/Export | Exportă jurnalul sau configurația dispozitivului pe un dispozitiv extern (cum ar fi USB); Intrați în configurație cu un dispozitiv extern (cum ar fi USB). |
| Informații sistem | Informații hard disk | Afișează capacitatea hard diskului și timpul de înregistrare |
|  | BPS | Informații afișaj |
|  | Informații logare | Ștergeți toate informațiile de jurnal, conform jurnalului video și timpul |
|  | Edition information | Afișează informațiile referitoare la ediții |
| Închidere |  | Ieșiți, închideți, sau reporniți. Notă： Seria T nu are funcția de închidere |

## 4.2 Înregistrare

Operațiuni legate de înregistrarea, inclusiv: înregistrare, redare, copii de rezervă, captură de ecran (numai în modul hibrid și analogic)

4.2.1 Configurare înregistrare

Setați parametrii de înregistrare în canalul de supraveghere. Sistemul este setat pentru 24 de ore de înregistrare consecutive, la prima pornire. Puteți introduce [main menu]> [recording function]> [recording setup] pentru a seta.

Notă: Există cel puțin un hard disc de scriere de citire（referire la capitolul 4.5.1）

Picture 4.1 Record Configuration

【Channel】Alegeți numărul canalului corespunzător pentru a seta canalul. Alegeți funcția all option pentru a seta toate canalele.

【Redundancy】 Alegeți opțiunea funcția redundancy  pentru a implementa funcția de backup dublu de fișiere. Copia de siguranță dublă este pentru a scrie fișierele video în două hard disk-uri. Atunci când faceți copia dublă de rezervă, asigurați-vă că există două hard disk-uri instalate. Una dintre ele este de citire-scriere pe disk, iar celălalt este un disc redundant. (Vezi 4.5.1)

【Length】Setați durata de timp a fiecărui fișier video. Valoarea implicită este 60 minute.

【Pre-Record】1-30 secunde înainte de a înregistra acțiunea. (Durata de timp este decisă de către fluxul de cod)

【Record mode】Setați starea video: programat (schedule), manual (manual) sau oprit (stop).

Schedule: Înregistrați în funcție de tipul de video (comun, de detectare și alarmă) și secțiunea de timp.

Manual: Faceți clic pe buton și canalul potrivit înregistrează indiferent de starea canalulului.

Stop: Faceți clic pe butonul de oprire, iar canalul potrivit oprește înregistrarea, indiferent de canal, indiferent de starea canalului.

【Period】Setați ora pentru înregistrarea comună, înregistrarea va începe numai în intervalul stabilit.

【Record type】Setați tipul de înregistrare: obișnuit (regular), de detectare (detect) sau alarmă (alarm).

Regular: See efectuează înregistrarea obișnuită în secțiunea de timp stabilită. Tipul de fișier video este “R”.

Detect: Declanșează semnalul "Detecție de mișcare sau pierderi video. Atunci când mai sus alarma este setată "inregistrare la detectarea" este activată. Tipul de fișier video este "M".

Alarm: Declanșează semnalul de alarmă extern în secțiunea de timp stabilită. Atunci când mai sus alarma este setată "inregistrare la detectarea" este activată. Tipul de fișier video este "A".

Notă:Consultați capitolul 4.3 pentru a seta funcția de alarmă corecespunzătoare.

### 4.2.2 Playback

Referiți-vă la la capitolul 3.5.2.

### 4.2.3 Backup

Puteți face backup la fișierele video cu stocare externă prin configurare.

Notă：Dispozitivul de stocare trebuie să fie instalat înainte de a face backup. Dacă backup-ul este terminat, backup-ul deja terminat va putea fi redat individual.

Picture 4.2 Backup

【Detect】Detectează dacă dispozitivul de stocare (hard diskul) este conectat la DVR:

【Backup】 Faceți clic pe butonul de backup și caseta de dialog apare instantaneu. Aveți posibilitatea să alegeți fișierul de rezervă în funcție de tip, canal și ora.

Picture 4.3 Backup

Remove：Șterge informațiile din fișier.

Add： Afișați informațiile despre fișier care îndeplinesc setul de atribute din fișier.

Backup format: Puteți configure formatul fișierului de backup după dorință.

Start/pause: Faceți clic pe butonul de redare pentru a începe backup-ul și apăsași butonul de stop pentru a-l opri.

Notă：În timpul backup-ului puteți să ieșiți din pagina pentru a putea face alte operațiuni.

【Burning】Fișierul va fi scris după ce faceți clic pe el.

【Erase】Apăsați comanda erase pentru a șterge fișierul.

【Stop】Opriți backup-ul.

4.2.4 Snapshot Storage

Notă: Produsele parțiale au această funcție.

Setați parametrii instantaneelor pentru diferite canale. Prima dată este configurat pentru 24 de ore de instantanee, pentru modificare mergeți la Main Menu-Record-Snapshot Storage.

Notă: Pentru stocarea obișnuită a instantaneelor mergeți la Main Menu-Advanced-Snapshot.

Picture 4.2 snapshot storage

【Channel】Selectați canalele pentru a le seta, faceți clic pe "all" pentru a seta toate canalele.

【Presnap】Setup presnap picture quantity before recording,default is 5 pieces

【Record】Setați starea de înregistrare. "Schedule","Manual"and"Stop".

Schedule：Realizați instantanee conform cu tipul de înregistrare (regular, detect și alarmă) și perioada.

Manual：Indiferent de starea în care se află canalul prezent, odata ce ați apăsat butonul "manual", acesta va face instantanee la canalele aferente.

Stop：Indiferent de starea în care se află canalul present, odata ce ați apăsat butonul "stop", acesta va opri instantaneele la canalele aferente.

【Period】Setează perioada normal de înregistrare , stocarea de instantanee va porni numai la perioada stabilită.

【Type】Trei tipuri:regular,detect and alarm.

Regular：instantaneu la o perioada stabilită

Detect：instantaneele se activează atunci când detectează mișcare sau pierderi video, care sunt prestabilite pentru a active instantaneele.

Alarm：instantaneele se activează la perioada stabilită cînd alarma este presetată pentru activarea instantaneelor.

Notă: pentru funcția de alarmă aferentă, vă rugăm să faceți referire la capitolul 4.3.

## 4.3 Funcția alarmă

Funcțiile de alarmă includ: detectare la mișcare, pierderi video, intrare și ieșire alarmă.

### 4.3.1 Detectarea la mișcare

### Atunci când sistemul detectează semnalul de mișcare, care ajunge la sensibilitatea setată, mișcarea detectează alarma care se activează.

### Notă: Butonul "Advanced" are aceeași funcție ca clic dreapta a mouseului.

*Funcția de detectare la mișcare este diferită la modelele Hybrid și Full:

Canale digitale: pentru a activa detectarea la mișcare

Digital channel: not only to enable motion detect function at local side, but also to enable the remote device that was connected. when remote device detect motion movement, local side will start alarm recording, otherwise this function is not enable.

Hybrid mode: only need to enable motion detect function at local side.

Video detect in Hybrid mode

Video detect in full digital(NVR) mode

Pic 4.4

【Channel】Alegeți canalul de setare a detectării de mișcare.

【Enable】 Înseamnă că funcția de detectare a mișcării este pornită.

【Sensitivity】Alegeți din cele șase opțiuni pentru a alege intensitatea.

Notă: Doar modelele hybrid și cele full analog au această funcție, și numai canalele analogice pot seleta regiunea.

【Region】Dați clic pe butonul [set] pentru aintra în aria de setare. Zona este împărțită în PAL22X18. Blocul roșu ănseamnă mișcarea de a detecta zona defensivă. Blocul alb înseamnă zona neîngrădită. Puteți seta zona după cum urmează: trageți cu mouseul și desenați zona dorită.Iplicit: toate blocurile selectate sunt zone de detecție.

Notă: Numai modelele hybrid și full analog împreună cu canalele analogice au funcția de a seta regiunea.

Picture 4.5 Region

【Period】
Declanșează mișcarea de detectare a semnalului în secțiunea de timp stabilită. Puteți seta în funcție de săptămână. Fiecare zi este împărțită în patru secțiuni de timp.

Picture 4.6 set the time section

【Interval】Doar un singur semnal de alarmă este activat chiar și cînd există mai multe semnale de detecție a mișcării în intervalul setat.

【Alarm output】Start the external equipment of corresponding linkage alarm when the motion detect alarm is turned on.

【Delay】Întîrziați cîteva momente și opriți cănd starea de alarmă este oprită. Intervalul este între 10-300 de secunde.

【Record channel】Alegeți canalul de înregistrare (opțiuni multiple de susținere). Declanșează semnalul video atunci când alarma este activată.

Notă: Intrați în funcția [Recording Setup] pentru a efectua înregistrarea de legătură. Începeți detectarea fișierelor video în secțiunea corespunzătoare de timp.

【Tour】Intervalul este setat în [Meniu principal]> [Sistem]> [Tour].

【PTZ Activation】Setați activarea PTZ când alarma este activată.

*În modul hybrid, PTZ face legătura cu informațiile canalelor analogice, în timp ce modelul de canale digitale face legătura cu informațiile dispozitivului conectat la distanță.

Notă：Pentru a conecta PTZ mergeți la [Shortcut menu]->[PTZ control] pentru a seta punctele presetate, navigați între puncta și interval de timp.

Picture 4.7 PTZ Activation under hybrid mode

【 Delay】Atunci când alarma se va termina, înregistrarea va dura câteva secunde (10 ~ 300sec), apoi se va opri.

【Show message】Deschideți caseta de dialog cu informații în ecranul computerului gazdei locale.

【Send EMAIL】trimite un e-mail utilizatorului cînd alarma este activată.

Notă: Intrați în [Netservice] și trimiteți e-mail.

【FTP upload】Video-urile și imaginile ale canalului de înregistrare vor fi încărcate în poziții desemnate.

Note：Încărcarea prin FTP se setează la [Netservice]

【Buzz】Când alarma se declanșează, un semnal sonor va porni.

### 4.3.2 Video Blind

Atunci când imaginea video-ului este influențată de mediul înconjurător (lumina puternică), funcțiile de mască a camerei și de legătură sunt activate.

* La fel ca și funcția de detecție a mișcării, pierderea semnalului video este diferită între modelul hybrid și modelul full digital:

Canal digital: nu numai pentru a activa funcția e pierdere a semnalului video local, dar, de asemenea, pentru a activa dispozitivul de la distanță, care a fost conectat. Când dispozitivul de la distanță are pierderi de semnal, partea locală va începe înregistrarea alarmei, în caz contrar această funcție nu este activată.

Modul hibrid: trebuie doar să activeze funcția de pierdere a semnalului video local.

Notă: Butonul "Advanced" este același cu clic dreapta a mouse-ului.

Video Blind in Hybrid mode

Video blind in full digital(NVR) mode

Pic 4.8 Video blind

Setați metoda: faceți referire la capitolul 4.3.1 Detectare la mișcare

### 4.3.3 Pierdere semnal video

În cazul în care echipamentul nu poate obține semnalul video, alarma de pierdere a senalului video este pornită, iar funcția de legătură este activată.

*Same as motion detect function, video loss is different between Hybrid mode & Full digital mode:

Digital channel: not only to enable video loss function at local side, but also to enable the remote device that was connected. when remote device with video loss, local side will start alarm recording, otherwise this function is not enable.

Hybrid mode: only need to enable video loss function at local side.

Note: "Advanced" button is the same as right click.

* La fel ca și funcția de detectare a mișcării, pierderea semnalului video este diferit între modul hibrid și modul full digital

Canal digital: activează funcția de pierdere a semnalului video local, și activează de asemenea alarma când dispozitivul de la distanță este conectat, în caz contrat această funcție nu este activată.

Modul hibrid: se activează funcția de pierderi semnal video local.

Notă: Butonul "Avansat" este același cu clic dreapta al mouse-ului.

Video loss in Hybrid(HVR) mode

Video loss in full digital(NVR) mode

Pic 4.9 Video loss

Setați metodafaceți referire la capitolul 4.3.1. Detectare a mișcării

### 4.3.4 Intrare alarmă

În cazul în care dispozitivul obține semnalul de alarmă extern, funcția de alarmă este activată.
* Intrare de alarmă este aceeași între modul hibrid și modul digital, activați funcția, atunci când a fost setată normal, trebuie doar să conectați senzorul de alarmă de la portul de intrare de alarmă de pe partea locală, informația de alarmă se produce, se va lega la funcțiile de setare conexe in acelasi timp.

Notă: Butonul "Advanced" este acelasi cu clic dreapta a mouse-ului.

Alarm input in Hybrid(HVR) mode

Alarm input in NVR mode

Pic 4.10 Alarm input

Setați metoda: faceți referire la capitolul 4.3.1. Detectare la mișcare

### 4.3.5 Ieșire alarmă

Faceți referire la capitolul 3.5.4.

### 4.3.6 Anormal

Analizează și inspectează software-ul și hardware-ul actuale ale dispozitivului. Când se întâmplă evenimente anormale, dispozitivul va trimite un semnal sonor sau un mesaj.

Picture 4.11 Abnormal

【Event Type】     Selectați  anormalitatepe care doriți s-o inspectați

【Enable】         Selectați pentru a vă asigura că funcția anormală este activată

【Show message】   Va apărea un mesaj de ieșire de alarmă pe ecran

【Buzzer】         Dispozitivul va avea un lung semnal sonor când alarma este activată

### 4.3.7 Analiza inteligentă

*Notăd: în present doar anumite produse suportă această funcție

Pentru a analiza imaginea video, atunci când sistemul detectează obiectul care îndeplinește anumiți algoritmi prestabiliți, și se păstrează distanța minimă a imaginii, se va declanșa alarma pentru analiza video, și se va activa și funcția de legătură.

* Numai primul canal din modelul full analog și hibrid poate deține această funcție, iar în cazul în care această funcție este activată, atunci pierderea semnalului video este nevalid.

Pic 4.12 Intelligent analysis setting page

【Channel No.】Se prezintă numai prin modul "1", în prezent, numai primul canal cu o rezoluție maximă de 1080P în modelul full analog (DVR) și modelul hybrid (HVR)

【Enable】Bifați-l pentru a activa funcția de analiză video

【Algorithm rule】alegeți din meniu regulile privind algoritmii de detecție

【Rule】choose different algorithm rules, the related setting page is different.

Cordon:

- Show traces: bifați-l pentru a activas funcția, atunci când alarma se declanșează, caseta de culoare roșie va fi în jurul obiectelor în mișcare.

- Sensitivity: în funcție de cerințele cerute, există trei opțiuni în căsuța verticală

- Minimum image distance interval cuprins între 0-30%, cu cât este mai flexibil cu atât este mai mica distanța imaginii

- Alert way sunt de două feluri：cordon și zona de avertizare

Cordon： Se pot seta 3 direcții interzise: bidirecțională, ​​de sus în jos (de la stânga la dreapta), de jos în sus (de la dreapta la stânga), atunci când cordonul de setare este prea în pantă, arată de la stânga la dreapta / de la dreapta la stânga , în caz contrar va fi de sus în jos / de jos în sus, atunci când obiectul în mișcare îndeplinește regulile prestabilite, alarma va fi declanșată.

- Warning area: 
puteți seta 3 tipuri de ghidare interzise: bidirectional, ​​intră și ies, atunci când obiectul în mișcare îndeplinește regulile zonei de avertizare prestabilite, se va declanșa alarma

- Rules click setting enter rule setting page, right click mouse, choose add, use mouse to fix two or more point, and then connect them to form a line or a irregular region, after that a box of prohibited direction options will come out, choose one of them, right click mouse, click Yes, return to previous page, click Yes, alarm rules setting is finished.

Pic 4.13 rules setting - cordon

Items care:

- Show traces bifați pentru a-l activa, va apărea o cutie roșie în jurul obiectelor în mișcare

- Sensitivity în baza preferințelor, puteți lege din trei opțiuni din lista verticală

- Minimum image distance range between 0~30 %，the more flexible the less image distance.

- Alert way: trei moduri – obiecte lăsate la întâmplare、obiecte furate、parcări ilegale. Obiecte lăsate la întâmplare: obiectul apare în zona de avertizare, și mărimea corespunde cu regula distanței minime pe care trebuie s-o îndeplinească, de aceea alarma va porni. Obiecte furate: obiectele dispar din zona de avertizare, și mărimea corespunde cu distanța minima pe care trebuie s-o îndeplinească, de aceea alarm ava porni. Parcările ilegale: este același procedeu ca la produsele lăsate la întâmplare.

- Rules click setting intrați în rule settings, dați clic dreapta pe mouse, alageți comanda Add, folosiți mouse-ul pentru a fixa parametrii doriți, apoi conectați-i la regiunea neregulată, dați clic dreapta din nou pe mouse, alegeți comanda Yes, întoarceți-vă la pagina anterioară, alegeți comanda Yes, astfel setările vor fi completate.

Pic 4.14 rule setting - items care

Video diagnosis:

- Sensitivity în urma preferințelor sunt 3 opțiuni din care puteți să alegeți din lista verticală

- Detection type există opt tipuri de detecție: detecție a unei anomalii la luminozitate, detecție a clarității, detecție a zgomotului, detecție anomalii culori, detecție a ecranului înghețat, detectare de shimbare a șcenei, detecție a interferențelor, și detecție a problemelor PTZ-ului.  Puteți alege una sau mai multe tipuri, când video-ul detectează unul din tipurile selectate, declanșeasă alarma.

Pic 4.15  rule setting page of video diagnosis

The setting way of set / withdraw garrison time period and linkage parameter, please refer to chapter“4.3.1 motion detection”

For example：enable video analysis function, algorithm rules is PEA, the alert way in the rule is Cordon, prohibited direction is bidirectional, when a moving object across this warning line, alarm is triggered, see below pic4.16

Pic 4.16  the alarm image regarding one of the video analysis

Video Teaching

http://v.youku.com/v_show/id_XNDY5Mjc0OTcy.html    ,cordon

http://v.youku.com/v_show/id_XNDY5Mjc3MjAw.html    ,warning area

http://v.youku.com/v_show/id_XNDY5Mjc4ODg4.html   ,items stranded

http://v.youku.com/v_show/id_XNDY5Mjc4MDA0.html   ,items stolen shift

## 4.4 Configurare sistem

Setași parametrii sistemului, cum ar fi: General, Encode（under Hybrid/full analog mode）、Network, Net service、GUI display、PTZ configure/RS485 device、RS232、Tour setup、Spot and digital。

### 4.4.1 General

Picture 4.17 General setup

【System time】Setează data și ora.

【Date format】Alegeți formatul datei: YMD, MDY, DMY.

【Date Separator】Alegeți lista de separare a formatului de data.

【Time Format】Alegeți formatul de timp: 24 de ore sau 12 ore

【Language】suportă 29 de limbi

Arabică, Cehă, Engleză, Finlandeză, Greacă, Indoneziană, Italiană, Japoneză, Portugheză, Rusă, Tailandeză, Chineză, Turcă ,Bulgară, Farsi, Franceză, Germană, Evreică, Maghiară, Poloneză, Română, Spaniolă, Euedeză, Vietnameză

【HDD full】Alege comanda Stop record, încetează înregistrarea cănd hard diskul este plin.

Alege comanda Overwrite (suprascriere): Acoperiți înregistrările cele mai vechi și continuați înregistrarea când hard diskul este plin.

【DVR No.】Numai când adresa butonului de pe telecomandă și numărul DVR-ului corespund, operațiunea de la distanță este validă.

【Video Standard】PAL sau NTSC.

【Auto Logout】Setați timpul de răspuns de la 0-60. 0 înseamnă niciun timp de răspuns.

【Machine Name】Puteți seta numele dispozitivului.

【DST】Alegeți opțiunea de timp de vară, și caseta de dialog va apărea instantaneu

Picture 4.18 DST (week)

Picture 4.19 DST (date)

### 4.4.2 Codificare setări

*numai seria 6000 și HVR, hybride sau full analog au această funcție, funcția este numai pentru canalele analogice.

Setați codul parametrilor audio/video: fișierul video, monitorizare de la distanță ș.a.m.d. Setați parametrii principali în partea stângă și cei suplimentari în partea dreaptă.

Notă: parametrii suplimentari introduce tehnica de videocompresie video, care este aplicată pentru redarea simultanp a mai multor canale.

Picture 4.20 Encode setup

Configurare coduri pentru canale independente

【Channel】Alegeți numărul canalului

【Compression】Compresie standard H.264

【Resolution】Tipul de rezoluție:1080P/720P/960H/D1/ HD1/CIF / QCIF.

【Frame Rate】P:1 frame/s~25 frame/s; N: 1 frame/s~30 frame/s

【Bit Rate Type】Puteți alege flux de cod limitat sau flux de cod variabil. Când alegeți fluxul de cod variabil aveți șase tipuri de calități ale imaginii. Sub fluxul de cod limitat, puteți alege să setați manual fluxul de cod.

【Bit Rate】Setați valoarea fluxului de cod pentru a modifica calitatea imaginii. Cu cât este mai mare valoarea codului de flux cu atât este mai bună calitatea imaginii.

1080P(1024~8192kbsp) 720P(1024~4096kbps) 960H(869~4096kbps) D1（512~2560kbps）HD1（384~2048kbps） CIF（64~1024kbps）, QCIF(64~512kbps)

【Frame Interval】Puteți alege între 2-12 secunde

【Video/Audio】Atunci când pictogramele sunt afișate in mod invers, fișierele audio și video sunt afișate în mod multiplu.

Configurări suplimentare ale fluxului

【Extra stream】Este folosit pentru monitorizarea pe partea de client și monitorizare mobilăis used for client side monitoring & mobile monitoring.

【Channel title】Selectați titlul canalului apoi activați video sau audio. Setările pentru rezoluție, frame rate, bit rate sunt aceleași ca cele pentru fluxul principal.

### 4.4.3 Configurare rețea

Picture4.21  Network

【Net Card】Puteți alege între placa de rețea prin cablu sau rețea wireless.

【DHCP Enable】Obțineți adresa IP în mod automat ( nu este indicat)

Notă：Serverul DHCP este preinstalat.

【IP address】Setași adresa IP. Cea implicită este: 192.168.1.100.

【Subnet mask】Setați codul pentru subnet mask. Cel implicit este: 255.255.255.0.

【Gateway】Setați portalul implicit. Cel implicit este: 192.168.1.1.

【DNS setup】Domain Name Server. Adresa de IP este oferită de furnizorul de rețea. Adresa trebuie setată și apoi reporniși sistemul pentru a funcționa.

【Media port】Implicit: 34567.

【HTTP port】Implicit: 80.

【HS Download】

【Transfer Policy】There are three strategies: self-adaption, image quality precedence and fluency precedence. The code stream will adjust according to the setup. Self-adaption is the tradeoff between the image quality precedence and fluency precedence. Fluency precedence and self-adaption are valid only when the assistant code stream is turned on. Otherwise image quality precedence is valid.

Există trei strategii: auto-adaptare, precedenta calitate a imaginii si precedenta fluență. Fluxul de cod se va ajusta în funcție de configurare. Auto-este adaptarea compromisul dintre ordinea de prioritate calitatea imaginii si precedenta fluență. Fluență prioritate și auto-sunt valabile numai adaptarea atunci când fluxul de cod asistent este pornit. În caz contrar, calitatea imaginii este prioritate validă.

### 4.4.4 NetService

Alegeți opțiunea network service și faceți clic pe butonul de setare pentru a configura funcțiile avansate de rețea sau faceți dublu clic pe butonul de serviciu pentru a configura parametrii.

Picture 4.22  NetService

Picture4.23  PPPOE

【PPPoE setup】

Enable： ■ bifați pentru activare

Introduceti numele de utilizator și parola pe care ISP (furnizorul de servicii Internet) vi l-a oferit. După ce-l salvați, reporniți sistemul. Apoi DVR-ul va construi o conexiune de rețea bazată pe PPPoE. Adresa IP se va schimba în adresa IP dinamică dacă operația de mai sus este bine făcut.

Operațiune：După ce PPPoE caută și găsește adresa corectă IP, o puteți folosi pentru a vizita DVR-ul prin portul de Utilizator.

【NTP setup】

Picture 4.24  NTP

Serverul NTP trebuie să fie instalat in calculator.

Enable: ■ bifați pentru activare.

Host computer IP: Introduceți adresa IP a serverului NTP instalat.

Port: Implicit: 123. Puteți seta portul în funcție de serverul NTP.

Time zone: Londra GMT+0  Berlin GMT +1  Cairo GMT +2  Moscova GMT +3  New Delhi GMT +5  Bangkok GMT +7  Hongkong Beijing GMT +8  Tokyo GMT +9   Sydney GMT +10  Hawaii GMT-10  Alaska GMT-9  Pacific GMT-8  Partea de Nord a Americii GMT-7  Patea centrală a Americii GMT-6  Partea de Est a Americii GMT-5  Atlantic GMT-4  Brazilia GMT-3  Partea centrală a Atlanticului GMT-2.

Update Period: Același lucru cu intervalul de verificare a serverului NTP. Implicit: 10 minute.

【EMAIL setup】

Dacă alarma este activată sau alarma pentru legăturile de fotografii luate este activate, trimite un e-mail cu privire la informațiile de alarmă și fotografiile pe adresa numită.

Picture 4.25 EMAIL

SMTP server: Dacă alarma este activată sau alarma fotografiilor de legătură sunt luate, trimite un e-mail cu privire la informațiile de alarmă și fotografiile pe adresa numit.

Port: Numărul de port al serverul-ui de e-mail.

SSL: Decideși dacă folosiți protocolul Secure Socket Layer pentru a vă loga.

User Name: Aplică numele de Utilizator pe serverul e e-mail.

Password: Introduceși parola corespunzătoare utilizatorului.

Sender: Setați adresa de e-mail a expeditorului.

Receiver: Trimite e-mail către destinatarii numiți când alarma este pornită. Puteți seta cel mult trei expeditori.

Title: Puteți seta după cum doriți.

【IP Filter setup】

Atunci când alegeți lista albă, doar la adresa IP listată se poate conecta DVR-ul. Cele 64 de adrese IP sunt suportate în listă. Puteți șterge adresa IP din listă apăsând √ în opțiuni.

Notă：
În cazul în care aceeași adresă IP este în lista albă și neagră, în același timp, lista neagră are prioritate mai mare.

Picture 4.26  IP FILTER

【DDNS】

Picture 4.27  DDNS setup

Este prescurtarea de la dynamic domain name server.

Local domain name：Furnizează numele de domeniu înregistrat de DDNS.

User name：Furnizează contul înregistrat de DDNS.

Password：Furnizează parola înregistrată de DDNS.

Atunci când DDNS este configurat cu succes și merge, vă puteți conecta numele de domeniu din coloana de adrese IE pentru a vizita.

Notă：Setarea DNS trebuie să fie configurată correct în setările de rețea.

【FTP setup】

FTP este disponibil numai atunci când alarma este pornită, sau când alarma activează înregistrarea și instantaneele, acesta va încărca și înregistra imagini aferente la serverul FTP.

Picture 4.28 FTP setup

【Enable】Bifați Enable, astfel toate setările vor fi disponibile

【Server IP】Adresa IP pentru serverul FTP

【Port】Portul domeniului de FTP, implicit 21

【User Name】Nume de ultilizator pentru FTP

【Password】Parola utilizatorului

【Anonymous】：activați numele de Utilizator anonim, nu aveți nevoie de Utilizator și parolă

【Max File Length】Lungimea maximă pentru încărcare este diferită la fiecare dispozitiv, cea implicită este de 128 M

【Dir Name】：Directorul de încărcare fișiere

Notă: Utilizatorul trebuie să aibă autoritate pentru a încărca fișiere.

【ARSP】

Deschideți serverul DNS pentru a adăuga dispozitive și pentru a le gestiona în serverul DNS.

Picture 4.29  ARSP

[Type] : Alegeți "DNS"

[Enable]:  ■  bifați pentru activare

[Sever IP]: Adresa IP a serverului DNS

[Port]: Numărul de porturi pentru dispozitive

[User name]: Numele de Utilizator prin care dispozitivul se poate conecta la serverul DDNS

[Password]: Parola utilizatorului

[Refresh cycle]: Intervalul de timp între dispozitiv și DDNS când se sincronizează

Notă: Vă rugăm să configurați serverul înainte de a utiliza DDNS.

【Alarm center】

Când alarma a pornit, se va trimite un raport cu informații către server.

Pic: 4.30 alarm server setting

【Protocol type】GENERAL

【Enable】Bigați pentru activare

【Server IP】Adresa IP pentru serverul de alarmă

【Port】Numărul de porturi al dispozitivului

【Alarm Report】Bifați pentru a raport ainformațiile la server

【Log Report】Bifați pentru a raporta jurnalul către server

【Wireless Config】

Prin cardul de rețe 3D, utilizați CMS pentru a vizita și configure dispozitivul.

Picture 4.31  Wireless Config

【Enable】Alegeți Enable pentru a active toate setările

【Type】Alegeți topul, cel implicit este AUTO

【Wireless AP】3G access point

【Dial Number】Punct de acces 3G

【User Name】User name of 3G

【Password】Folosiți parola de utilizator

【IP Address】Folosiți adresa IP

Notă：Părți din seriile A și T nu dețin această funcție

【Mobile Monitor Setup】    
Pentru a vizita dispozitivul prin mobil, vă rugăm să faceți o cartografiere a routerului pentru acest port, și folosiți CMS pentru a monitoriza și opera prin protocol.

Picture 4.32  Mobile Monitor Setup

【Enable】 Selectați-l pentru a vă asigura că funcția este avtovată

【Port】  Este un port de monitorizare prin mobil,  de aceea aveți nevoie să faceți o cartografiere a routerului în cazul în care doriți să vizitați dispozitivul prin mobilI.

【UPNP】
Protocolul UPNP este metoda de a realiza portul auto prin expedierea prin router, condiție necesară pentru utilizarea acestei funcții este de a vă asigura că funcția UPNP a routerului este activată.

Picture 4.33  UPNP

【Enable】Alegeți Enable pentru a vă asigura că toate setările sunt activate

【HTTP】Routerul va distribui automat portul HTTP pentru dispozitiv, penru a vizualiza IE.

【TCP】Routerul va distribui automat portul TCP pentru dispozitiv, atunci când se monitorizează prin CMS, este nevoie de acest port.

【Mobile Port】Routerul va distribui automat Portul Mobil pentru dispozitiv, pentru monitorizarea mobile este nevoie de acest port.

【WIFI】

Conectați DVR-ul la routerul wireless prin modulul Wifi, pentru a vizita prin dispozitivul prin adresa IP,  condiția este să vă asigurați că DVR-ul este conectat la modemul Wifi.

Pic 4.34 WIFI configure

【Search】：Dați clic pe opțiunea【search】pentru a căuta toate dispozitivele wireless în gamă

【enable】：Bifați pentru a-l active primul, apoi mergeți la celelalte setări

【auto obtain IP address】：Bifați pentru a-l active, aparatul va obține automat o adresă IP Wifi

【SSID】：Numele Lan wireless, potriviți automat cu dispozitivul pe care l-ați conectatat

【Password】：Parola routerului pentru rețeaua wireless

【IP address】: Setați adresa IP, implicită este 192.168.1.12

【subnet mask】: Setați subnet mask a dispozitivului, implicită este 255.255.255.0

【gateway】：Setați portalul dispozitivului, implicit este 192.168.1.100

【RTSP】

Pentru a supraveghea prin incrucișare a mai multe browsere odată (Safari, Firefox, Google Chrome ) și prin software-ul VLC. Această funcție este doar pentru a monitora dispozitivul nu și pentru a-l controla.

Pic 4.35 RTSP setting

【Enable】：■ bifați-l primul pentru a-l activa

【Port】：Portul implicit este 554

### 4.4.5 GUI Display

Configurați parametrii de ieșire video, inclusiv modul de ieșire din față și modul de ieșire a codificării.

Ieșire din față：Modul de previzualizare locală include: titlul canalului, afișare oră, afișare canal, stare înregistrare, stare alarmă, și acoperirea regiunii.

Ieșire codare: Rețeaua de supraveghere și modul de fișiere video includ: titlul canalului, afișare oră, afișare canal, stare înregistrare, stare alarmă, și acoperirea regiunii.

*Remarcă: Numai seria 6000 poate suporta previzualizarea rezoluției - 1920*1280(1080P)

Pagina de afișare GUI în modul hybrid (HVR)  și în cel analog (DVR)

Pagina de afișare GUI pentru canalele full analog (NVR)

Pic 4.36 output mode

【Channel Title】Dați clic pe butonul Modify channel name pentru a intra în meniul de nume al canalului. Modificați numele canalului. Cele 16 cactere chinezești și cele 25 de litere sunt pentru susținere.

【Time Display】Afișează ora și data în fereastra de supraveghere.

【Channel display】Afișează numărul canalelor îm fereastra de supraveghere.

【Record Status】Afișeaza starea de înregistrare a sistemului în fereastra de supraveghere.

【Alarm Status】Afișează starea de alarmă a sistemului în fereastra de supraveghere.

【Transparency】Alegeți transparența imaginii de fundal. Raza de acțiune este de 128 ~ 255.

【Resolution】Setați afișarea rezoluției.

【Channel】Alege codul stability pentru numărul de canale de ieșire.

【Region Cover】Dați clic pe butonul zonei de acoperire și introduceți fereastra canalului corespunzător. Puteți să o acoperiți cu ajutorul mouse-ului. (Regiunea negru este pentru ieșire)

【Time display】și【Channel display】 setează poziția de afișare titlului canalului si ora canalului.

*numărul canalului, acoperirea regiunii, titul timpului și titlul canalului se găsesc numai la dispozitivele hibride sa la cele full analog.

### 4.4.6 PTZ device /RS485 device

Pic 4.37 PTZ configure

【Channel】Alegeți canalul de intrare pentru camera dome.

【Protocol】Alegeți protocolul corespunzător. (ex.PELCOD)

【Address】Setați adresa dome corespunzătoare. Implicită: 1（Notă：Adresa trebuie să fie în concordanță cu adresa dome.）

【Baudrate】Alege lungimea cupolei pentru rata de transfer corespunzătoare. Puteți controla PTZ-ul. Implicit: 115200.

【Data bits】Include 5-8 opțiuni. Implicit: 8.

【Stop bits】Înclude 2 opțiuni. Implicit: 1.

【Parity】Include: semnal ciudat, verificare, verificare semnal, verificare în alb

*Când e în modulul analogic, acesta va afișa dispozitivul RS485.

4.38 RS485 device

【Protocol】Alege protocolul afferent pentru modelul produsului (ex. DaHua)

【Address】Setează adresa corespunzătoare, implicita este 1

【Baud rate】Alege rata de transfer pentru utilizarea dispozitivului, implicită este 115200

【Data bits】include 5-8 opțiuni, implicit sunt 8

【Stop bits】include 2 opțiuni, implicit este

【Parity】Include: semnal ciudat, verificare, verificare semnal, verificare în alb

Remarcă：Când există canale analogice, vor fi setări PTZ și RS485, dacă dispozitivul va fi digital (NVR) vor arăta numai setările RS485.

### 4.4.7 RS232

*Seria T  nu acceptă această funcție

Pic 4.39 serial port setting

【Serial Port Function】Portul serial comun este pentru a depana și actualiza programele sau pentru a configura portul serial specific

【Baud rate】Alege lungimea ratei de transfer corespunzătoare

【Data bits】Include 5-8 opțiuni

【Stop bits】Include 2 opțiuni

【Parity】Includ ciudat, marcă, spațiu, implicit nu este niciunul.

### 4.4.8 Tour

Setați afișajul de patrulare.  înseamnă că modul tour este activat. Puteți alege între: o vedere, 4 vederi, 6 vederi.

Pic 4.40 tour configure

【interval】Setați intervalul de patrulare. Intervalul seta teste între 5-120 de secunde

【alarm tour】setați intervalul pentru a comuta tutul alarmei, intervalul este de 5-120 de secunde, mergeți la revenire când se termină alarma, atunci când alarma se conectează cu turul, sistemul se va trece automat la vizalizarea în șase canale când aceasta s-a terminat

Remarcă: în modul de vizualizare, faceți clic pe pictograma din dreapta sus / se poate activa / dezactiva turul

### 4.4.9 Spot configure

*Remarcă: numai o parte din seria 6000 suportă această funcție

Pentru a seta afișarea turului TV cu portul sport, înseamnă să activați modul tur, puteți alege un singur canal, patru canale, nouă canale pentru vizualizarea unui singur tur sau pentru vizualizare turului în modul hibrid. Atunci când turul permite, indiferent de ce doriți să operați pe partea VGA, există doar o ieșire de imagine tur la fața locului pe partea TV, nu există afișare GUI.

Pic 4.41 Spot configure

【interval】Setați intervalul de comutare de patrulare. Intervalul este setat între 5-12 de secunde. 4.5.0 Administrare canale

*Remarcă：numai seriile HVR și 6000 suportă această funcție

Administrarea canalelor includ canale digitale, starea canalelor și modul canalelor. (Remarcă: există numai canale digitale dacă dispozitivul este în modul full analog):

Pagina de gestionare a canalelor pentru modul analogic (DVR)

Gestionarea paginii de canal sub modul hybrid (HVR) și full analog (NVR)

Pic 4.42 channel manage interface

Canale digitale:

Unică legătura de pagina pentru canalele digitale

Legături multiple pentru pagina de canale digitale

Pic 4.43 digital channel interface

【Channel】Selectați titlul canalului

【Enable】Deschideți canalele digitale, bifați Enable, pentru a putea intra în setări

【Time Synchronization】Bifându-l ănseamnă că ora canalelor și a dispozitivului este aceeași

【Connection Mode】Poate fi vorba de o singura conectare sau mai multe, conectările multiple se pot conecta la mai multe dispozitive, dispozitivul va afișa turul unul câte unul, intervalul turului se poate seta, nu la mai puțin de 10 secunde

【Delete】Dacă utilizatorul dorește să schimbe dispozitivul, alege dispozitivul pe care și-l dorește și il șterge

【Add】Apăsați butonul Add pentru a adăuga un alt dispozitiv

Pic 4.44 remote channel configure page

【Configure Name】Dispozitivul este configurat cu un titlu standard, utilizatorul îl poate schimba după cum dorește

【Device Type】Există trei tipuri IPC、DVR、HVR，utilizatorul ăl poate alege pec el pe care și-l dorește, cel implicit este IPC；

【Protocol】Cel implicit este TCP

【Remote channel】Utilizatorul poate activa la distanță titlul canalului de pe dispozitivul pe care doriți să îl conectați de la distanță

【Stream】Implicit este fluxul principal, nu suportă fluxuri extra în prezent

【Device address】Adresa IP a dispozitivului

【Port】Cel implicit este 34567

【User name】Cel implicit este admin

Remarcă: Dați clic pe 【search】și vi se vor arăta toate dispozitivele pe care le-ați căutat, puteți alege oricare dispozitiv pe care îl doriți.

Pic 4.45 Lista de dispozitive căutate în conformitate cu setarea canalului la distanță

Starea canalelor:

Starea canalelor este funcția de a arăta starea tuturor canalelor digitale. Acestea includ: Maximul rezoluției, Această rezoluție și Starea conexiunilor.

De exemplu: Starea canalelor 2-4 este exemplificată mai jos:

Vedeți mai jos ce se întâmplă când un canal este adăugat la un dispozitiv, dar nu este activat:

Starea interfeței canalului sub modelul full digital (NVR) (Unul din canale este fără dispozitiv)

Remarcă: Cand actuala rezoluție este mai mare decăt suportă canalul, atunci un semn “X”  vi se va arăta în previzualizarea imaginii, de exemplu: Sub modul full digital, rezoluția maximă pentru canalul 3 este D1, dacă s-ar conecta la un dispozitiv cu o rezoluție mai mare de D1 (cum ar fi 960H), v-ar apărea imaginea:

Modul canalelor:

Remarcă: Această serie de produse cu modul full analog, hybrid sau full digital, precum și alt model cu module de canale diferite, poate lăsa utilizatorul să schimbe liber modul canalelor dacă este necesar.

## 4.5 Advanced

Meniul de gestionare a uneltelor include: gestionare HDD; gestionare cont, Utilizator online, ajustare ieșiere, reglare automata, actualizare.

### 4.5.1 Gestionare HDD

Configurează și gestionează hard diskul. Meniul afișează informațiile actuale ale hard diskului: numărul hard diskului, activare port, tipul, starea și capacitatea. Operațiunea include: configurarea hard discuklui de citire-scriere, hard disk doar pentru citire, hard disk redundant, revenire la setările implicite. Alegeți hard disk-ul și faceți clic pe butonul din dreapta pentru a executa funcția.

Notă：Hard disk de citire/scriere: Poate citi sau scrie datele.

Hard disk pentru citire: Poate doar citi datele, nu să le și scrie.

Hard disk redundant: Poate face backup dublu al fișierelor pe hard disk-ul de citire/scriere.

Pic 4.46 HDD manage

### 4.5.2 Cont

Gestionează starea de activitate a utilizatorului.

Notă：1. Lungimea caracterelor este de 8 octeți cel mult pentru utilizator și numele echipei. Lăsarea unui spațiu liber înainte sau după caractere lasă câmpul nevalid. Lăsarea unui spațiu liber între caractere face câmpul să fie valid. Caractere premise sunt: litere, numere, sublinieri, semnul scăderii, punctul.

2. Nu există nici o limită în grupul de utilizatori și utilizator. Aveți posibilitatea să adăugați sau să ștergeți grupul de utilizatori, conform definiției de utilizator. Configurarea din fabrică include: utilizator \ admin. Puteți seta echipa după cum doriți. Utilizatorul poate numi sfera de activitate a grupului.

3. 
Gestionarea utilizatorului include: grupul / utilizatorul. Numele de grup și numele utilizatorului nu poate fi la fel. Fiecare utilizator aparține numai unui singur grup.

Pic 4.47 account management

【Modify User】Modificați atributul utilizatorului existent

【Modify Group】Modificași atributul grupului existent

【Modify Password】Modificați parola utilizatorului. Aveți posibiitatea de a seta parola între 1-6 octeți. Lăsarea unui spațiu liber înainte sau după face ca parola să fie nevalidă. Lăsarea unui spațiu liber la mijlocul caracterelor face ca parola să fie validă.

Notă：Utilizatorul care deține funcția de administrator poate modifica parola sa cât și a celorlalți utilizatori.

Pic 4.48 modify password

【Add user】
Adăugați un utilizator în grup și setați  sfera de activitate a utilizatorului. Intrați în interfața meniului și introduceți numele de utilizator și parola. Alegeți grupul din care face parte utiizatorul și permisiunile acestuia, acest lucru înseamnă dacă mai mulți utilizatori sau doar unul pot folosi același utilizator.

Odată ce ați ales grupul, utilizatorul este în subordinea grupului.

Recomandăm ca sfera de activitate comună a utilizatorului să fie mai mica decât cea a utilizatorului avansat.

Pic 4.49 Add User

【Add Group】Adăugți un grup de utilizatori și sfera de activitate a acestuia. Sunt 33 de sfere de activitate: închiderea echipamentului, supraveghere în timp real, redare, setări înregistrare, backup videp etc.

Pic 4.50 add group

【Delete User】Ștergeți utilizatorul actual. Alegeți utilizatorul și apăsați butonul de ștergere.

【Delete Group】Ștergeți grupul actual. Alegeți grupul și apăsați butonul de ștergere.

Pic 4.51 Delete Group

### 4.5.3 Utilizator online

Pentru a verifica informațiile despre utilizatorul care s-a conectat la rețea printr-un dispozitiv local, trebuie să bifați utilizatorul pentru a întrerupe conexiunea, (apăsați √), utilizatorul nu se va putea reconecta la dispozitiv decât după repornirea dispozitivului.

Pic 4.52 online user

### 4.5.4 Ajustare TV

Faceți referire la capitolul 3.5.7 .

### 4.5.5 Menținere automată

Utilizatorul poate seta ora pentru repornirea automata a dispozitivului cât și pentru ștergerea automata a fișierelor.

Picture 4.39  Auto maintain

### 4.5.6 Restaurare

Sistemul se poate restaura la setările din fabric. Puteți alege elementele conform meniului:

Pic 4.54 restore to default

### 4.5.7 Actualizare

Pic 4.55 Upgrade

【Upgrade】Alegeți interfața USB.

【Upgrade file】Alegeți fișierul pentru actualizare.

4.5.8 Informații dispozitiv

Oferă informații despre dispozitiv ca intrare/ieșire alarmă pentru a fi utilizate în mod convenabil de către utilizator.

Pic 4.56	device info

### 4.5.9  Import / Export

Utilizatorii pot exporta informațiile jurnalului și configura fișierele de pe dispozitiv pe memoria externă, putând de asemenea importa fișierele de configurare de pe memoria externă în setări.

4.57 Import / Export interface

## 4.6 Informații

Afișează informațiile de pe hard disk, inclusive HDD info, statistica fluxului de cod, informații jurnal, informații despre versiune.

### 4.6.1 HDD info

Afișează starea HDD: tipul hard disk-ului, capacitate, hard disk type, timpul de înregistrare etc.

Pic 4.58 HDD info

Sfaturi：○ înseamnă că hard disk-ul este normal. X înseamnă că este stricat - că nu există hard disk instalat. Pentru a putea schimba hard disk-ul stricat, trebuie să închideți DVR-ul, să scoateți hard disk-ul și să instalați unul nou.

* Numărul de serie afișat înseamnă că hard disk-ul funcționează, cum ar fi 1*. Dacă hard disk-ul actual este stricat, informația afișată va fi “？”.

### 4.6.2 BPS

Afișează fluxul de cod (Kb / S) și capacitatea hard disk-ului (MB / H) în timp real. Se afișează informația sub forma unei hărți schiță.

Pic 4.59 BPS

### 4.6.3 Jurnal

Caută informații despre jurnal în modulul de căutare.

Informații jurnal includ: operarea sistemului, operațiunile de configurare, de gestionare a datelor, de gestionare a alarmei, operațiune de înregistrare, de gestionare a utilizatorilor, gestionarea fișierelor și așa mai departe. Setați secțiunea de timp pentru a căuta și faceți clic pe butonul de căutare. Informațiile de jurnal se vor afișa sub forma unei liste. (O pagină are 128 articole).  Apăsați pe butonul de Page up și Page down pentru a căuta și apăsați butonul de ștergere pentru a șterge toate informațiile jurnalului.

Pic: 4.60 Log information

### 4.6.4 Versiune

Afișează informațiile de bază precum: informații despre hardware, versiunea de soft, data emiterii, numărul de serie, statusul NAT etc.

Pic 4.61 version information

## 4.7 Închidere sistem

Faceți referire la capitolul 3.5.8.

# Capitolul 5: Tehnologia Cloud. Operațiuni de bază

5.1 Monitor tehnologie Cloud

Tehnologia Cloud este folosită pentru ca utilizatorul să monitorizeze dispozitivul prin intermediul rețelei extinse, tehnologia are nevoie de numărul de serie al dispozitivului pentru a putea funcționa.

*Remarcă：dispozitivul care utilizează tehnologia cloud trebuie să fie în primul rând în WAN (Wide Area Network)

- Verificați starea de conectare a tehnologie cloud

Conectați dispozitivul în primul rând la WAN, apo intrați în【Main menu】>【Info】>【Version】t pentru a vedea dacă dispozitivul se conectează sau nu la server.

Conectare eșuată                     Conectare reușită

Pic 5.1 cloud technology server connection status

- Logați-vă în serverul de cloud

Vizitați pagina http://cloud.envio.ro pentru a vă loga, logarea făcându-se prin utilizator sau prin dispozitiv.

*Remarcă: pentru a vă loga prin Utilizator trebuie mai întâi să vă înregistrați.

- Logare prin utilizator

Clientul folosește numele înregistrat și parola pentru a intra în interfața

Pic 5.3 cloud technology operation interface

Gestionare dispozitiv

În principiu trebuie să apăsați butonul “add” pentru a adăug dispozitive, prin introducerea numărului de serie pe care doriți să îl monitorizați.

Pic 5.4 device manage interface

Pic 5.5 add interface at device manage

*Remarcă：în imaginea 5.5, numele de utilizator înseamnă numele de utilizator al dispozitivului monitorizat, parola înseamnă parola utilizatorului

Dispozitivul  meu

Arată toate dispozitivele adăugate, faceți clic pe dispozitivul pe care doriși să-l accesați pentru monitorizare.

Pic 5.6 monitor page - log in by user

*Remarcă：iconița of“” înseamnă că dispozitivul este offline, dispozitivul nu se poate conecta corespunzător la server.

- Logare prin dispozitiv

Pic 5.7 interface of log in by device

Introduceți numărul de serie al dispozitivului și codul de verificare pentru a monitoriza și controla dispozitivul în mod direct.

Pic: 5.8 monitor page - log in by device

# 6 FAQ și întreținere

## 6.1 FAQ

Dacă problemele nu sunt în listă, contactați service-ul local pentru a vă ajuta.

  - DVR-ul nu pornește corect

Motive posibile:

    - Sursa de alimentare nu este correct introdus.

    - Linia de alimentare nu se conectează corespunzător.

    - Cablul de alimentare este stricat.

    - Actualizarea programului este greșită.

    - Hard diskul este deteriorate.

    - Panoul frontal este stricat.

    - Bordul principal al DVR-ului este stricat.

  - DVR-ul repornește automat sau nu mai funcționează câteva minute după repornire

Motive posibile:

    - Tensiune de intrare nu este stabile sau este prea mică.

    - Hard diskul este stricat.

    - Puterea sursei de alimentare este prea scăzută.

    - Semnalul frontal video nu este stabil.

    - Prea multă căldură de la radiator sau prea mult praf dăunează DVR-ului.

    - The hardware of the DVR is damaged.

  - Sistemul nu detectează hard diskul

Motive posibile:

    - Linia de alimentare cu energie a hard disk-ului este întreruptă.

    - Cablurile hard disk-ului sunt deteriorate.

    - Hard diskul este deteriorat.

    - Portul SATA de pe bordul principal este deteriorat.

  - Nu există ieșiri video pentru un singur canal, mai multe canale sau toate canalele

Motive posibile:

    - Programul nu se potrivește. Actualizați programul.

    - Luminozitatea imaginii este 0. Reveniți la setările din fabrică.

    - Nu există semnal de intrare sau semnalul este prea slab.

    - Protecția canalului sau protectia ecranului este activată.

    - Hardware-ul DVR-ului este deteriorate.

  - Probleme cu imaginea în timp real cum ar fi culoarea sau distorsionarea luminozității

Motive posibile:

    - Când se folosește o ieșire BNC, opțiunea dintre modul N și modul PAL nu merge, și imaginea devine alb-negru.

    - DVR-ul nu se potrivește cu impedanța monitorului.

    - Distanța de transmisie este prea departe sau pierderea liniei de transmisie video este prea mare.

    - Setarea culorilor și luminozitatea DVR-ului este greșită.

  - Nu pot găsi fișierele video în modul de redare locală.

Motive posibile:

    - Linia de date a hard disk-ului este deteriorată.

    - Hard diskul este deteriorat.

    - Actualizează programul diferit cu fișierele originale ale programului.

    - Fișierele video nu pot fi căutate.

    - Înregistrarea nu este activate.

  - Video-ul local nu este clar.

Motive posibile:

    - Calitatea imaginii este prea deteriorată.

    - Programul de citire este greșit. Repornește DVR-ul.

    - Linia de date a hard disk-ului este deteriorate.

    - Hard diskul este deteriorat.

    - Hardware-ul DVR-ului este deteriorate.

  - Nu există niciun semnal video în pagina de înregistrare

Motive posibile:

    - Nu există un ton activ.

    - Nu există o cutie de sunet active.

    - Liniile audio sunt deteriorate.

    - Hardware-ul DVR-ului este deteriorate..

  - Nu există semnal audio în fereastra de supraveghere, dar semnalul audio nu e în starea de redare.

Motive posibile:

    - Setarea problemelor: opțiunea audio nu este selectată.

    - Canalul potrivit nu este conectat cu video-ul.

  - Ora este greșită.

Motive posibile:

    - Configurarea este greșită.

    - Bateria are o conexiune proastă sau tensiunea este prea mica.

    - OScilația este deteriorată.

  - DVR-ul nu se poate conecta la PTZ

Motive posibile:

    - Este ceva în neregulă cu PTZ-ul frontal.

    - Configurarea, conectarea sau intstalarea decodorului PTZ sunt incorecte.

    - Conectările nu sunt corecte.

    - Configurarea PTZ nu este corectă.

    - Protocoalele decodorului PTZ și DVR-ul nu sunt compatibile.

    - Adresa decodorului PTZ și DVR-ul nu sunt compatibile.

    - Atunci când sunt conectate mai multe decodoare, portul îndepărtat al decodorului PTZ la linia A(B), trebuie să conectați o rezistență de 120 pentru a reduce reflexia. Altfel, controlul PTZ-ului nu este stabil.

    - Distanța este prea mare.

  - Detectarea la mișcare nu merge

Motive posibile:

    - Ora nu este setată corect.

    - Zona de detectare a mișcării nu este configurată corect.

    - Sensibilitatea este prea scăzută.

    - Este limitată de unele ediții hardware..

  - Nu pot să mă loghez prin internet sau CMS.

Motive posibile:

    - Sistemul este windows 98. Recomandăm să actualizați la windows 2000 sau versiuni mai recente.

    - ActiveX este reținut.

    - Versiunea nu depășește dx8.1. Actualizați driverul plăcii de afișare.

    - Nu se poate conecta la rețea.

    - Probleme la setările rețelei.

    - Parolă și nume de Utilizator nevalide.

    - Programul CMS nu se potrivește cu versiunea programului DVR-ului.

  - Imaginea nu este clară sau nu este nicio imagine în previzualizarea de rețea sau în starea de redare a fișierelor video.

Motive posibile:

    - Rețeaua nu este stabilă.

    - Aparatul utilizatorului are o resursă limitată.

    - Alege modul de redare în echipă în setările de rețea ale DVR-ului.

    - Protecția canalului este setată.

    - Utilizatorul nu are nicio sferă de competență de supraveghere.

    - Imaginea în timp real a aparatului de înregistrat nu este clară.

  - Conexiunea de rețea nu este stabilă.

Motive posibile:

    - Rețeaua nu este stabile.

    - Adresa IP este conflictuală.

    - Adresa MAC este confluctuală.

    - Cardul de internet al DVR-ului este deteriorate.

  - E ceva în neregulă cu backup-ul prin USB sau scrierea unui CD.

Motive posibile:

    - Aparatul de rescriere și hard diskul impart aceleași linii de date.

    - Datele sunt prea mari. Nu mai înregistrați și faceți un backup.

    - Datele depășesc zona de stocare.

    - Echipamentul de backup nu este compatibil.

    - Echipamentul de backup este deteriorat.

  - Tastatura nu poate controla DVR-ul

Motive posibile:

    - Portul seriei DVR-ului nu este configurat corespunzător.

    - Adresa nu este corectă.

    - Atunci când sunt conectate mai multe transformatoare, sursa nu este sufficient de mare. Pentru fiecare transformator se folosește o sursă individual.

    - Distanța este prea mare.

  - Alarma nu poate fi recesională.

Motive posibile:

    - Setarea alarmei nu este corectă.

    - Ieșirea de alarmă este setată manual.

    - Aparatul de intrare este deteriorat sau conexiunile nu sunt corecte.

    - Există anumite probleme din cauza versiunii învechite a programului. Actualizați programul.

  - Alarma nu merge.

Motive posibile:

    - Setările alarmei nu sunt corecte.

    - Conexiunea alarmei nu este corectă.

    - Semnalul de alarmă de intrare nu este corect.

    - O alarmă este conectată cu două bucle în mod simultan..

  - Conexiunea de la distanță nu funcționează

Motive posibile:

    - Adresa pentru comanda de la distanță nu este corectă.

    - Distanța pentru cotrolul de la distanță este prea mare sau unghiul este pre mare.

    - Bateria este prea folosită.

    - Panoul frontal al aparatului de înregistrat este deteriorat.

  - Timpul de stocare nu este suficient.

Motive posibile:

    - Lentila este prea murdară.

    - Capacitatea hard disk-ului nu este suficientă.

    - Hard diskul este deteriorat.

  - Fișierele descărcate nu pot fi vizualizate.

Motive posibile:

    - Nu există niciun media player.

    - Nu există software DX8.1 sau ediții mai bune.

    - Nu există fișierul DivX503Bundle.exe file pentru a reda fișierele de tip AVI.

    - Fișierele DivX503Bundle.exe și ffdshow-2004 1012 .exe trebuie instalate în sistemul windows xp.

  - Nu pot sa îmi amintesc parola sau codul de rețea în operarea meniului local.

Contactați service-ul local. Vi se va oferi service specializat în funcție de dispozitiv.

24、   Nu se vede imaginea de previzualizare în canalul digital

Motive posibile:

1 Nu a fost adăugat dispozitivul

2 Dispozitivul canalului asociat nu a fost activat.

3 Dispozitivul canalului asociat nu a fost selectat.

4 Dispozitivul selectat nu s-a conectat cu sursele video.

5 Titlul canalului selectat de la distanță nu există.

6 Fluxul pentru canalul de la distanță a fost stability de fluxul suplimentar.

7 Numele de Utilizator și parola nu se potrivesc.

8 Adăugare greșită a adresei IP sau a numărul portului când se adaugă dispozitivul.

9. Rezoluția dispozitivului adăugat este prea mare pentru a fi afișată pe monitor.

25、    Butonul de căutare nu merge

Motive posibile:

1 Nu există niciun alt dispozitiv în rețeaua locală.

2 Subrețeaua este setată incorrect în setările de rețea.

26、   Instantaneul a fost activat la funcția de alarmă, de ce nu face nicio imagine?

Motive posibile:

1 Gestionarea HDD-ului fără partiție pentru instantanee.

2 Partiția pentru instantanee este 0

3 Funcția de capture nu este activată pe funcția de înregistrare-stocare a canalului asociat.

27、 Ora afișată pe canalul digital nu este aceeași cu ora locală.

Activași funcția de sincronizare a orei.

28、 Nu se poate vedea imaginea de previzualizare a canalului analogic.

Motive posibile:

1 Camera nu s-a conectat la interfața video.

2 Dispozitivul nu s-a conectat cu sursa video.

3 Sursa video este stricată.

29、Imaginea va fi înghețată când sunt mai multe conexiuni și schimbări de mai multe dispozitive.

Imaginea din canalele digitale are nevoie de câteva secunde pentru procesare, schimbarea de

canale înseamnă că va apărea o noua imaginea, de aceea are nevoie de câteva secunde pentru

prelucrare.

## 6.2  Întreținere

- Periați în mod regulat circuitele integrate, conectorii, ventilatoarele, aparatul etc.

- Păstrați în bune condiții împământarea pentru a preveni interferențe ale semnalului video și audio.

- Nu trageți afară linia de alimentare pentru porturile RS-232 și RS-485.

- Nu folosiți televizorul în portul local de ieșire video (VOUT) al DVR-ului. Acesta va deteriora cu ușurință circuitul de ieșire video.

- Nu opriți comutatorul în mod direct. Folosiți funcția de turn off din meniu sau apăsați timp de trei secunde pe butonul de oprire, pentru a vă proteja hard diskul.

- Țineți DVR-ul departe de surse de căldură.

- Mențineți DVR-ul ventilat.

Verificați sistemul  și întrețineți-l în mod regulat.

# Appendix 1.Telecomanda

| Număr serie | Nume | Function |
| --- | --- | --- |
| 1 | Buton de ferestre multiple | Deține aceeași funcție ca butonul de pe panoul frontal |
| 2 | Butoane numerice | Cod de intrare/număr de intrare/schimbare canale |
| 3 | 【Esc】 | Aceeași funcție ca butonul【Esc】din panoul frontal |
| 4 | Buton direcție | Aceeași funcție ca butonul de direcție din panoul frontal |
| 5 | Control înregistrare | Controlează înregistrarea |
| 6 | Mod de înregistrare | Aceeași funcție ca “Record mode” |
| 7 | ADD | Introduceți numărul de DVR pentru a-l controla |
| 8 | FN | Funcția asistent |

# Appendix 2.Mouse

Se poate folosi un mouse conectat pein USB.

| Operațiune | Funcție |
| --- | --- |
| Dublu clic stânga | Dublu clic pe un element din listă pentru a reda fișieruk video Dublu clic pe redare video pentru a mări sau micșora ecranul |
|  | Dublu clic pe canal pentru a afișa pe ecran complet Dublu clic din nou pentru a relua afișajul în multiple ferestre |
| Clic stânga | Alegeți funcția în funcție de meniu |
| Clic dreapta | Pop desktop shortcut menu in preview state |
|  | Meniul de comenzi rapide din meniu |
| Apăsați butonul din mijloc | Adaugă sau scade numere în setarea de numere |
|  | Schimbați elementele din listă |
|  | Schimba pagina în jos au în sus |
| Mișcă mouse-ul | Alegeți widget-ul sau mutați elemental în widget |
| Glisați mouse-ul | Setați zona de detectare a mișcării |
|  | Setați zona de acoperire |

# Appendix 3.Calcul capacitate hard disk

Asigurați-vă că hard diskul este instalat înainte. Atenție la liniile de conectare IDE ale hard disk-ului.

Capacitate hard disk

Nu există nicio limită pentru aparatul de înregistrare. Vă recomadăm o capacitate de 120-250 G pentru o mai bună stabilitate.

Formula capacității hard disk-ului este:

Capacitate totală（M）=număr de canale*ora（ora）*capacitatea într-o oră（M/oră）

Formula pentru înregistrarea timpului:

Durata de înregistrare（ora）=            capacitate maximă（M）

Capacitate într-o oră（M/oră）*număr canal

DVR introduce tehnologia de compresie H.264. Calculul capacității disk-ului se bazează pe valorile de estimare a fiecărui canal de creare de fișiere într-o oră.

Examplu:

For one piece 500G HDD,real time CIF for recording,it will keep recording for about 25 days.HDD spaces per channel is 200M/H,if 4channels real time CIF at 24hours recording uninterrupted,it can last:500G/(200M/H*24H*4ch)=26 days

Pentru un hard disk de 500G, CIF în timp real va înregistra pentru aproximativ de 25 de zile. Spațiul pentru HDD este de 200M/H, dacă 4 canale înregistrează în timp real 24 de ore neîntrerupte, va dura: 500G/(200M/oră*24ore *4ch)=26 zile

# Text boxes

| (1) | Indicator lumios alimentare | (2) | Indicator luminos schimbare | (3) | Indicator lumios operare sistem | (4) | Indicator luminos alarmă |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (5) | Indicator lumios înregistrare | (6) | Indicator operare exterioară | (7) | Indicator luminos rețea | (8) | Indicator lumios HDD |
| (9) | Schimbare funcții | (10) | Direcție&Enter | (11) | ESC | (12) | Întrerupător |
| (13) | Fișier anterior | (14) | Fișierul următor | (15) | Vizualizare înceată | (16) | Vizualizare rapidă |
| (17) | Pauză | (18) | Vizualizare pauză | (19) | 7 | (20) | 8 |
| (21) | 9 | (22) | Înregistrare | (23) | Receptor IR |  |  |

Preset button

Preset point input blank

Value input blank

Cruise Button

Cruise Line Blank

Preset Points Blank

Time interval

Scan value blank

Scan Button

Line scan button border

Left/Right scan setting button